# Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. N 10
"Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"

В соответствии с частью 13 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, 4291; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594; 4605; N 49, ст. 7015, 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873, 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3386, 3387; N 30, ст. 4218, 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 25, ст. 3595; N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4767, 4771, 4829), пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 2424; N 36, ст. 5149; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 2012, N 1, ст. 170, 177; N 13, ст. 1531; N 19, ст. 2444; N 27, ст. 3745, 3766; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5284; N 51, ст. 7236; N 52, ст. 7491; N 53, ст. 7943; 2013, N 5, ст. 391; N 14, ст. 1705; N 33, ст. 4386; N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; N 47, ст. 6120; N 50, ст. 6606; N 52, ст. 7217; 2014, N 6, ст. 584; N 15, ст. 1750; N 16, ст. 1900; N 21, ст. 2712; N 37, ст. 4954; N 40, ст. 5426; N 42, ст. 5757; N 44, ст. 6072; N 48, ст. 6871; N 49, ст. 6957; N 50, ст. 7100, 7123; N 51, ст. 7446; 2015, N 1, ст. 219; N 6, ст. 965; N 7, ст. 1046; N 16, ст. 2388; N 20, ст. 2920; N 22, ст. 3230; N 24, ст. 3479; N 30, ст. 4589; N 36, ст. 5050; N 41, ст. 5671; N 43, ст. 5977; N 44, ст. 6140; N 46, ст. 6377, 6388; 2016, N 2, ст. 325, 336; N 5, ст. 697; N 7, ст. 994; N 17, ст. 2409, 2410; N 23, ст. 3312; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4822; N 31, ст. 5013; N 35, ст. 5332; N 42, ст. 5943; N 43, ст. 6029; N 45, ст. 6273, N 50, ст. 7099, 7100; 2017, N 1, ст. 175; N 5, ст. 800; N 8, ст. 1258; N 10, ст. 1498; N 17, ст. 2569; N 29, ст. 4380; N 32, ст. 5093; N 33, ст. 5205; N 34, ст. 5276; N 42, ст. 6168; N 46, ст. 6790; N 49, ст. 7468), приказываю:

1. Утвердить Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" (зарегистрирован в Минюсте России 9 января 2017 г., регистрационный N 45101).

| Министр | М.С. Орешкин |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2018 г.
Регистрационный N 49832

Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 09.01.2018 г. N 10

# Требования
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

# I. Общие положения

1. Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (далее - Требования) разработаны в целях структурирования и унификации информации об объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектов местного значения (далее - объекты), необходимых для подготовки документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2. Основные понятия в целях Требований приведены в соответствии с ГОСТом 28441-99 "Картография цифровая. Термины и определения"1:

а) карта - уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности, других естественных небесных тел или их частей на плоскости, полученное в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"2, в определенном масштабе и проекции, а также с использованием условных знаков;

б) система координат - установленные правила соотнесения цифровых значений координат и точек пространства;

в) масштаб - отношение длины отрезка на карте к действительной длине этого отрезка на местности;

г) пространственные объекты - природные объекты, искусственные и иные объекты (в том числе здания, сооружения), местоположение которых может быть определено;

д) пространственные данные - данные о пространственных объектах, включающие сведения об их форме, местоположении и свойствах, в том числе представленные с использованием координат;

е) цифровая (картографическая) модель - логико-математическое представление в цифровой форме пространственных объектов и отношений между ними;

ж) цифровая карта - цифровая (картографическая) модель, содержание которой соответствует содержанию карты определенного вида и масштаба

з) структурная единица цифровой карты - совокупность данных цифровой карты, имеющая самостоятельное значение;

и) объект цифровой карты - структурная единица цифровой карты, характеризующая конкретный объект карты или местности и его признаки;

к) слой (цифровой картографической информации) - совокупность объектов цифровой карты, объединенная каким-либо признаком или группой признаков;

л) характер локализации объекта - вид геометрического представления объекта цифровой карты;

м) площадной объект (цифровой карты) - объект цифровой карты, метрическое описание которого представлено последовательностью координат точек его замкнутого контура;

н) линейный объект (цифровой карты) - объект цифровой карты, метрическое описание которого представлено последовательностью координат его точек;

о) точечный объект (цифровой карты) - объект цифровой карты, метрическое описание которого представлено координатами одной точки;

п) атрибут (пространственного объекта) - непозиционная характеристика пространственного объекта с ее качественным или количественным значением;

р) атрибутивные данные (пространственного объекта) - набор имен и значений атрибутов пространственного объекта;

с) картографические условные знаки - применяемые на картах обозначения различных объектов и их качественных и количественных характеристик.

3. Требования определяют правила цифрового описания и отображения объектов на картах, входящих в состав документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. Требования применяются:

при подготовке и внесении изменений в документы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

при создании и ведении федеральной государственной информационной системы территориального планирования, государственных информационных ресурсов, государственных и муниципальных информационных систем, необходимых для обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в области территориального планирования;

при организации информационного взаимодействия информационных систем с целью решения вопросов, связанных с развитием территорий на государственном и муниципальном уровне.

5. Для обеспечения информационного взаимодействия государственных и муниципальных информационных систем, содержащих информацию о состоянии, ограничениях использования и развитии территорий и интеграции этой информации в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, Требования содержат правила описания и отображения пространственных данных, входящих в состав информации, указанной в части 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации3, а также перечень классов (слоев) пространственных данных (объектов), структуру атрибутивных данных и справочников.

6. Требования устанавливают классы (слои) объектов (множество элементов классификации, обладающее одним или несколькими общими свойствами).

7. Описание класса объектов должно включать:

вид локализации объектов;

перечень входящих в класс объектов и их картографические условные знаки;

перечень используемых атрибутов при описании класса объектов (качественные и количественные характеристики объектов, наличие, отсутствие или степень проявления которых важна для подготовки документов территориального планирования);

перечень справочников, используемых в каждом классе для заполнения значений атрибутов.

# II. Правила цифрового описания объектов

8. Вид локализации объекта определяется в классе объектов, а также зависит от размера объекта и масштаба создаваемой карты.

9. Метрика объекта описывается координатами точек в заданной системе координат, определяющими его местоположение и плановые очертания с точностью, соответствующей ГОСТ Р 51605-2000 "Карты цифровые топографические. Общие требования"4.

10. Метрика объектов должна обеспечивать топологическую согласованность всех объектов в пределах территории единицы административно-территориального деления Российской Федерации, в отношении которой разрабатывается документ территориального планирования, а именно:

метрика смежных объектов должна иметь общий участок с одинаковым количеством точек с идентичными координатами (соблюдение топологии);

метрика пересекающихся или стыкующихся объектов должна иметь общую точку.

11. Метрика точечного объекта должна содержать координаты точки местоположения центра объекта.

12. Линейные объекты должны содержать метрическое описание в виде последовательности координат точек осевой линии объекта.

13. Формирование последовательности должно обеспечивать возможность описания:

криволинейных объектов - точками, плотность расположения которых обеспечивает сохранение извилистости линии при воспроизведении объекта на карте;

объектов, состоящих из прямолинейных отрезков, - точками, фиксирующими вершины углов поворота ломаной линии.

14. Расположенные на линейных объектах точечные объекты не должны приводить к разделению линейных объектов на части, если атрибуты линейных объектов не изменяются.

15. Линейные объекты в зависимости от задания направления цифрового описания делятся на две группы:

с произвольным направлением цифрового описания;

с однозначным (определенным) направлением цифрового описания.

16. В произвольном направлении описываются линейные объекты, имеющие симметричное отображение, для которых последовательность точек не имеет значения при формировании изображения и использовании информации (например, дороги, линии электропередачи).

17. Объекты, имеющие асимметричное изображение условного знака (например, элементы, осложненные зубцами или штрихами), описываются по правилу - осложняющие элементы (зубцы, штрихи) остаются справа по ходу цифрования.

18. Однозначно определенное направление описания для линейных объектов осуществляется при наличии у них особенностей отображения на карте (например, объекты, отображение которых связано с разными высотами точек начала и окончания объекта, описываются по правилу "от истока - к устью" (самотечные канализационные коллекторы, реки).

19. Метрика площадного объекта должна быть представлена последовательностью координат точек, расположенных на линии границы объекта по всей ее длине (замкнутом контуре), при этом координаты первой и последней точек границы (контура) должны совпадать.

20. Для площадного объекта формирование последовательности должно обеспечивать возможность описания:

криволинейных объектов - точками, плотность расположения которых обеспечивает сохранение извилистости границы при воспроизведении объекта на карте;

объектов, состоящих из прямолинейных отрезков, - точками, фиксирующими вершины углов поворота границы объекта.

21. Направление цифрования площадных объектов выбирается произвольно, исключения составляют площадные объекты с осложняющими элементами контура, которые формируются по правилу - осложняющие элементы (зубцы, штрихи) должны оставаться справа по ходу цифрования.

22. При совпадении контура площадного объекта с линейными объектами точки линии границы площадного объекта должны располагаться на осевой линии линейного объекта.

23. Метрика площадного объекта не должна иметь самопересечения линии границы в виде петель.

24. Положение начальной точки при описании границы (контура) площадных объектов должны выбираться произвольно.

25. Линии воздушных и подземных линейных объектов (например, линии электропередачи, подземные трубопроводы) не являются границами площадных объектов.

# III. Правила атрибутивного описания объектов

26. Вся информация об объекте должна быть передана через тип объекта, характер локализации, атрибуты и их значения. Атрибуты должны однозначно и полно определять вид, свойства и особенности объекта.

27. Качественные и количественные характеристики (атрибуты) объекта карты должны сохранять постоянное значение на всем метрическом протяжении объекта.

28. Атрибуты объекта должны содержать:

код объекта в соответствии с классификацией объектов, установленной Требованиями;

цифровое описание характеристик объекта.

29. Цифровое описание характеристики объекта должно содержать значение характеристики в соответствии с ее наименованием по классификации объектов, установленной Требованиями. Значение характеристики должно соответствовать одному из следующих вариантов:

для количественных характеристик - ее численное значение;

для качественных характеристик - код соответствующего значения;

для характеристик типа "наименование" - собственное имя объекта в текстовой форме в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

30. Значения атрибутов могут быть представлены следующими типами данных:

символьное - произвольный набор символов;

вещественное - значения целого или дробного числа. В случае дробного числа разделителем между целой и дробной частью могут быть точка или запятая;

целое - целое число. Целое число может представлять значение справочника с конечным перечнем предопределенных текстовых значений атрибута;

УУИд (универсально уникальный идентификатор) статистически уникальный 128-битный идентификатор, представленный в виде символьного поля длиной 36 символов в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных идентификаторов (УУИд) и их использование в качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1"5.

31. Для планируемых к размещению, планируемых к реконструкции или планируемых к ликвидации (сносу) объектов заполняются следующие атрибуты:

"Срок реализации" - атрибут для внесения срока, соответствующего сроку первой очереди реализации или сроку перспективной реализации, установленным в градостроительной документации.

"Источник данных" - атрибут для внесения данных реквизитов правовых актов, в которых закреплено решение о создании, реконструкции или ликвидации объекта или другой информации, на основании которой происходит подготовка документа территориального планирования.

Для планируемых к размещению объектов заполняется атрибут "Назначение объекта".

# IV. Принципы формирования картографических условных знаков объектов

32. Условные знаки формируются для обозначения существующих и строящихся, в том числе находящихся в стадии реконструкции, планируемых к размещению, планируемых к реконструкции, планируемых к ликвидации объектов.

33. Внемасштабные условные знаки должны применяться для отображения объектов, не выражающихся в масштабе карты.

34. Основой системы формирования внемасштабного условного знака должен являться графический модуль, который представляет собой квадрат со стороной 6,0 мм с закругленными углами. Углы квадрата модуля имеют закругления с радиусом 1,0 мм. Для улучшения читаемости в графическом модуле применен контур черного цвета толщиной 0,3 мм. Примеры графического модуля для существующих (в том числе и строящихся, планируемых, реконструируемых или ликвидируемых) объектов приведены в таблице 1.

35. Для формирования внемасштабных условных знаков существующих и строящихся, в том числе находящихся в стадии реконструкции, объектов на фоне основы (подложки) должно размещаться условное изображение объекта (пиктограмма, идеограмма).

Для формирования условных знаков планируемых к размещению объектов условное изображение объекта (пиктограмма, идеограмма) должно размещаться на красном фоне основы (подложки).

Для формирования условных знаков планируемых к реконструкции объектов условное изображение объекта (пиктограмма, идеограмма) должно размещаться на желтом фоне основы (подложки).

Условный знак планируемых к ликвидации (сносу) объектов должен формироваться путем перечеркивания красной линией условного знака существующего и строящегося, в том числе находящегося в стадии реконструкции, объекта. Примеры условных знаков представлены в таблице 2.

36. Внемасштабные условные знаки для объектов местного значения должны соответствовать пункту 35 Требований.

Внемасштабный условный знак объекта регионального значения должен формироваться путем добавления к условному знаку местного значения по внешней стороне контура черного цвета толщиной 0,3 мм, отстоящего от края знака на 0,2 мм.

Внемасштабный условный знак объекта федерального значения формируется путем добавления к условному знаку регионального значения по внешней стороне контура черного цвета толщиной 0,3 мм, отстоящего от края знака на 0,2 мм.

В таблице 3 приведены варианты отображения внемасштабного условного знака объекта на картах.

37. Для объектов, перечисленных в пункте 42 Требований и имеющих площадную локализацию, условный знак формируется из условного знака границы объекта дополненного условным знаком, используемым для отображения объекта, имеющего точечную локализацию, и размещаемым в центре объекта.

Условный знак границы существующего и строящегося, в том числе находящегося в стадии реконструкции объекта, планируемого к реконструкции объекта или планируемого к ликвидации (сносу) объекта представляет собой сплошную линию, имеющую толщину 0,3 мм и цвет 128,128,128 в цветовой модели RGB.

Условный знак границы планируемого к размещению объекта представляет собой пунктирную линию из штрихов длиной 4,0 мм с интервалом 2,0 мм, имеющую толщину 0,3 мм и цвет 128,128,128 в цветовой модели RGB.

# V. Требования к цифровому описанию и отображению объектов

38. На картах документов территориального планирования отображаются планируемые к размещению (далее в таблицах раздела - планируемые к размещению) объекты. Уточнение местоположения планируемых к размещению объектов осуществляется на этапах реализации документов территориального планирования посредством подготовки градостроительной и землеустроительной документации. Допускается отображение на картах документов территориального планирования существующих и строящихся, в том числе находящихся в стадии реконструкции, объектов.

39. На картах материалов по обоснованию документов территориального планирования отображаются существующие и строящиеся, в том числе находящиеся в стадии реконструкции объекты (далее в таблицах раздела - существующие и строящиеся), планируемые к реконструкции объекты (далее в таблицах раздела - планируемые к реконструкции), планируемые к ликвидации (сносу) объекты (далее в таблицах раздела - планируемые к ликвидации).

40. Объекты, подлежащие отображению на картах документов территориального планирования и материалов по их обоснованию, должны быть сгруппированы в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# VI. Границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов

# 41. Класс объектов "Границы единиц административно-территориального деления Российской Федерации" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AdmBorder.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

41.1. Перечень объектов в классе "Границы единиц административно-территориального деления Российской Федерации":

41.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. (24) | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правового акта об установлении границ |
| STATUS_ADM | Статус границы единицы административно-территориального деления Российской Федерации | Н | Целое | Справочник раздела STATUS_ADM |  |

# 42. Класс объектов "Территория Российской Федерации" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AdmeRF.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

42.1. Перечень объектов в классе "Территория Российской Федерации":

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | планируемые | реконструкция | ликвидация |
| 601020100 | Территория Российской Федерации | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются | не отображаются |

42.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| POPULATION | Численность населения, тыс. чел. | Н | Вещественное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правового акта об установлении границ |

# 43. Класс объектов "Территория субъекта Российской Федерации" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AdmeSRF.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

43.1. Перечень объектов в классе "Территория субъекта Российской Федерации":

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | планируемые | реконструкция | ликвидация |
| 601020200 | Территория субъекта Российской Федерации | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются | не отображаются |

43.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| TYPE_SUBJ | Тип субъекта Российской Федерации | О | Целое | Справочник TYPE_SUBJ |  |
| POPULATION | Численность населения, тыс. чел. | Н | Вещественное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правового акта об установлении границ |

43.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип субъекта Российской Федерации - TYPE_SUBJ (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Республика |
| 2 | Край |
| 3 | Область |
| 4 | Город федерального значения |
| 5 | Автономная область |
| 6 | Автономный округ |

# 44. Класс объектов "Территория муниципального образования" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AdmeMO.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

44.1. Перечень объектов в классе "Территория муниципального образования":

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | планируемые | реконструкция | ликвидация |
| 601020301 | Муниципальный район | бесцветный полигон | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются |
| 601020302 | Городской округ | бесцветный полигон | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются |
| 601020303 | Городской округ с внутригородским делением | бесцветный полигон | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются |
| 601020304 | Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения | бесцветный полигон | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются |
| 601020305 | Внутригородской район | бесцветный полигон | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются |
| 601020306 | Городское поселение | бесцветный полигон | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются |
| 601020307 | Сельское поселение | бесцветный полигон | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются |

44.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| POPULATION | Численность населения, тыс. чел. | Н | Вещественное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правового акта об установлении границ |
| STATUS_ADM | Статус границы единицы административно-территориального деления Российской Федерации | О | Целое | Справочник STATUS_ADM |  |

# 45. Класс объектов "Территория населенного пункта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AdmeNP.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

45.1. Перечень объектов в классе "Территория населенного пункта":

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | планируемые | реконструкция | ликвидация |
| 601020400 | Территория населенного пункта | бесцветный полигон | бесцветный полигон | не отображаются | не отображаются |

45.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| SETTL_LVL | Административное значение населенного пункта | У | Целое | Справочник SETTL_LEVEL |  |
| SETTL_TYPE | Тип населенного пункта | У | Целое | Справочник SETTL_TYPE |  |
| POPULATION | Численность населения, тыс. чел. | О | Вещественное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правового акта об установлении границ |
| STATUS_ADM | Статус границы единицы административно-территориального деления Российской Федерации | О | Целое | Справочник STATUS_ADM |  |

45.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Административное значение населенного пункта - SETTL_LEVEL (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Административный центр субъекта Российской Федерации |
| 2 | Административный центр муниципального района |
| 3 | Административный центр городского округа |
| 4 | Административный центр сельского поселения |
| 5 | Населенный пункт, не имеющий статуса административного центра |

б) Справочник: Тип населенного пункта - SETTL_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Город |
| 2 | Поселок городского типа |
| 3 | Рабочий поселок |
| 4 | Дачный поселок |
| 5 | Курортный поселок |
| 6 | Городской поселок |
| 7 | Лесной поселок |
| 8 | Населенный пункт |
| 9 | Поселок |
| 10 | Село |
| 11 | Деревня |
| 12 | Хутор |
| 13 | Станция |
| 14 | Железнодорожная станция |
| 15 | Поселок при станции (поселок станции) |
| 16 | Поселок при железнодорожной станции |
| 17 | Железнодорожный разъезд |
| 18 | Железнодорожная казарма |
| 19 | Железнодорожная будка |
| 20 | Железнодорожный остановочный пункт |
| 21 | Остановочная платформа |
| 22 | Железнодорожный блокпост |
| 23 | Блокпост |
| 24 | Железнодорожная платформа |
| 25 | Железнодорожный путевой пост |
| 26 | Дорожный разъезд |
| 27 | Железнодорожная площадка |
| 28 | Остановочный пункт |
| 29 | Железнодорожная водокачка |
| 30 | Разъезд |
| 31 | Железнодорожный комбинат |
| 32 | Железнодорожный пост |
| 33 | Монтёрский пункт |
| 34 | Станица |
| 35 | Слобода |
| 36 | Местечко |
| 37 | Починок |
| 38 | Участок |
| 39 | Выселок |
| 40 | Дома |
| 41 | Кордон |
| 42 | Казарма |
| 43 | Заимка |
| 44 | Лесничество |
| 45 | Лесоучасток |
| 46 | Маяк |
| 47 | Остров |
| 48 | Мыс |
| 49 | Гидрологический пост |
| 50 | Метеостанция |
| 51 | Аал |
| 52 | Аул |
| 53 | Улус |
| 54 | Арбан |
| 55 | Зимовка |
| 56 | Дом отдыха |
| 57 | Турбаза |
| 58 | База отдыха |
| 59 | Санаторий |
| 60 | Усадьба |
| 61 | Центральная усадьба |
| 62 | Отдельный дом |
| 63 | Площадка |
| 64 | Погост |
| 65 | Подстанция |
| 66 | Карьер |
| 67 | Аэропорт |
| 68 | Будка |
| 69 | Контрольный пункт связи |
| 70 | Данных о типе населенного пункта нет |

# 46. Набор общих справочников раздела VI "Границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов" должен содержать:

46.1. Справочник: Статус границы единицы административно-территориального деления Российской Федерации - STATUS_ADM (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Существующий |
| 2 | Планируемый |

# VII. Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения

# VII.1. Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения: Кодовое наименование раздела: Oks_social

# 47. Класс объектов "Объекты образования и науки" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Education.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

47.1. Перечень объектов в классе "Объекты образования и науки":

47.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| NAME_UNIT | Наименование территориально обособленного структурного подразделения в составе организации | Н | Символьное |  |  |
| EDU_STYPE | Подтип общеобразовательной организации | У | Целое | Справочник EDU_STYPE | Заполняется для объекта 602010102 |
| EDU_SDTYPE | Подтип организации, реализующей программы профессионального и высшего образования | У | Целое | Справочник EDU_SDTYPE | Заполняется для объекта 602010104 |
| SCI_TYPE | Подтип научной организации | У | Целое | Справочник SCI_TYPE | Заполняется для объекта 602010106 |
| PRG_TYPE | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации | У | Целое | Справочник PRG_TYPE | Заполняется для объектов 602010102, 602010103 |
| EDU_TUNIT | Тип структурного подразделения | Н | Целое | Справочник EDU_TUNIT | Заполняется для объекта 602010104 |
| CAPACITY | Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов | Н | Целое |  |  |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

47.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип общеобразовательной организации - EDU_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Начального общего образования |
| 2 | Начального общего и (или) основного общего образования |
| 3 | Начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 4 | Основного общего и среднего общего образования |
| 5 | Среднего общего образования |

б) Справочник: Подтип организации, реализующей программы профессионального и высшего образования - EDU_SDTYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Профессиональная образовательная организация |
| 2 | Организация дополнительного профессионального образования |
| 3 | Образовательная организация высшего образования |

в) Справочник: Подтип научной организации - SCI_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Государственный научный центр |
| 2 | Научная организация, не являющаяся государственным научным центром и не осуществляющая образовательную деятельность |
| 3 | Научная организация, осуществляющая образовательную деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров, программам ординатуры, программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам |
| 4 | Структурные подразделения (базы) научных организаций: опытное, опытно-экспериментальное, опытно-учебное, опытно-фармацевтическое производство, лаборатория |
| 5 | Центры коллективного пользования научным оборудованием |

г) Справочник: Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации - PRG_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника* |
| --- | --- |
| 1 | Реализующая программы дошкольного образования |
| 2 | Реализующая программы профессионального обучения |
| 3 | Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |

______________________________

* В перечень значений включены только образовательные программы, реализация которых связана с ростом потребности организации в дополнительных помещениях или увеличении размеров земельного участка

д) Справочник: Тип структурного подразделения - EDU_TUNIT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Филиал, отделение, факультет |
| 2 | Представительство |
| 3 | Институт, центр, кафедра |
| 4 | Подготовительное отделение, курсы |
| 5 | Научно-исследовательское, методическое, учебно-методическое подразделение |
| 6 | Лаборатория |
| 7 | Конструкторское бюро |
| 8 | Учебные, учебно-производственные мастерские |
| 9 | Учебно-опытное хозяйство |
| 10 | Учебный полигон |
| 11 | Учебная база практики |
| 12 | Учебно-демонстрационный центр |
| 13 | Учебный театр, танцевальная, оперная студия, концертный зал |
| 14 | Учебный цирковой манеж |
| 15 | Художественно-творческая мастерская |
| 16 | Библиотека |
| 17 | Музей, выставочный зал |
| 18 | Спортивный клуб |
| 19 | Общежитие, интернат |
| 20 | Психологическая, социально-педагогическая служба, обеспечивающая социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся |
| 21 | Иное структурное подразделение |
| 22 | Учебный корпус |
| 23 | Административный, учебно-административный корпус |
| 24 | Здание или сооружение иного назначения |

# 48. Класс объектов "Объекты культуры и искусства" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Culture.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

48.1. Перечень объектов в классе "Объекты культуры и искусства":

48.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных: | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| CU_TYPE | Подтип объекта культурно-просветительного назначения | У | Целое | Справочник CU_TYPE | Заполняется для объекта 602010201 |
| CLB_TYPE | Подтип объекта культурно-досугового (клубного) типа | У | Целое | Справочник CLB_TYPE | Заполняется для объекта 602010202 |
| ENT_TYPE | Подтип зрелищной организации | У | Целое | Справочник ENT_TYPE | Заполняется для объекта 602010203 |
| LB_STOCK | Фонды библиотек, тыс. экземпляров | У | Вещественное |  | Заполняется для объектов 602010201, 602010202 |
| CAPACITY | Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест | Н | Целое |  |  |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| EXB_AREA | Площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | У | Вещественное |  | Заполняется для объектов 602010201, 602010202 |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

48.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип объекта культурно-просветительного назначения - CU_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Библиотека, ее филиал |
| 2 | Музей, музей-филиал, территориально обособленный экспозиционный отдел музея |
| 3 | Лекторий (в том числе планетарий) |
| 4 | Выставочный зал, галерея |
| 5 | Иной объект культурно-просветительного назначения |

б) Справочник: Подтип объекта культурно-досугового (клубного) типа - CLB_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 2 | Социально-культурный, культурно-досуговый комплекс |
| 3 | Центр традиционной культуры, дом (центр) народного творчества, дом ремесел и фольклора, национально-культурный центр и их филиалы |
| 4 | Клуб, в том числе клуб и (или) культурно-досуговый комплекс сельского поселения |
| 5 | Иной объект культурно-досугового (клубного) типа |

в) Справочник: Подтип зрелищной организации - ENT_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Театр |
| 2 | Концертный зал, филармония, их филиал |
| 3 | Цирк, цирковая организация, их филиал |
| 4 | Кинотеатр (стационарный), объект кино- видеоцентра (иной подобной организации), предназначенный для показа и популяризации фильмов |
| 5 | Иная зрелищная организация |

# 49. Класс объектов "Объекты физической культуры и массового спорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Sport.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

49.1. Перечень объектов в классе "Объекты физической культуры и массового спорта":

49.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| AFTYPE | Подтип спортивного сооружения | У | Целое | Справочник AF_TYPE | Заполняется для объекта 602010302 |
| SP_AREA | Площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| POOL_AREA | Площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| SPS_AREA | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| CAPACITY | Единовременная пропускная способность, чел. | Н | Целое |  |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG STATUS |  |

49.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип спортивного сооружения - AF_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Стадион с трибунами на 1500 мест и более |
| 2 | Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 3 | Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 4 | Крытый спортивный объект с искусственным льдом, ледовая арена |
| 5 | Манеж (в том числе легкоатлетический, футбольный) |
| 6 | Велотрек, велодром |
| 7 | Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 8 | Лыжная база, лыжный комплекс |
| 9 | Биатлонный комплекс, биатлонно-лыжный комплекс |
| 10 | Сооружение для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд) |
| 11 | Гребная база, гребной канал, канал для гребного слалома |
| 12 | Автодром |
| 13 | Арена |
| 14 | Дистанция спортивная |
| 15 | Комплекс горнолыжный |
| 16 | Комплекс конноспортивный |
| 17 | Комплекс трамплинов для прыжков |
| 18 | Конькобежный овал |
| 19 | Площадка для экстремальных видов спорта |
| 20 | Сноуборд парк - фристайл центр |
| 21 | Санно-бобслейная трасса |
| 22 | Спортивная трасса |
| 23 | Центр боулинга |
| 24 | Парусный центр (яхт-клуб) |
| 25 | Шахматно-шашечный центр |
| 26 | Иное спортивное сооружение |

# 50. Класс объектов "Объекты здравоохранения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Health.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

50.1. Перечень объектов в классе "Объекты здравоохранения":

50.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| MD_STYPE | Вид лечебно-профилактической медицинской организации (кроме санаторно-курортной), оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурного подразделения | У | Целое | Справочник MD_STYPE | Заполняется для объекта 602010401 |
| AMB_TYPE | Вид лечебно-профилактической медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | У | Целое | Справочник AMB_TYPE | Заполняется для объекта 602010402 |
| MST_TYPE | Вид медицинской организации особого типа | У | Целое | Справочник MST_TYPE | Заполняется для объекта 602010403 |
| SU_TYPE | Вид медицинской организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | У | Целое | Справочник SU_TYPE | Заполняется для объекта 602010404 |
| MSD_TYPE | Вид обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | У | Целое | Справочник MSD_TYPE | Заполняется для объекта 602010406 |
| MC_TYPE | Вид медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь, ее структурного подразделения | У | Целое | Справочник MC_TYPE | Заполняется для объекта 602010407 |
| CAPACITY_S | Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену | У | Целое |  | Заполняется для объектов 602010401, 602010402, 602010406 |
| CAPACITY24 | Мощность круглосуточного стационара, количество коек | У | Целое |  | Заполняется для объектов 602010401, 602010405 |
| CAPACITY | Мощность дневного стационара, мест | Н | Целое |  | Заполняется для объектов 602010401, 602010402, 602010405 |
| NUM_CARS | Число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей | У | Целое |  | Заполняется для объектов 602010401, 602010402, 602010405, 602010407 |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

50.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Вид лечебно-профилактической медицинской организации (кроме санаторно-курортной) оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурного подразделения - MD_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Больница (в том числе детская) |
| 2 | Больница скорой медицинской помощи |
| 3 | Участковая больница |
| 4 | Специализированная больница |
| 5 | Родильный дом |
| 6 | Госпиталь |
| 7 | Медико-санитарная часть |
| 8 | Дом (больница) сестринского ухода |
| 9 | Хоспис |
| 10 | Лепрозорий |
| 11 | Диспансер |
| 12 | Дом ребенка |
| 13 | Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа) |

б) Справочник: Вид лечебно-профилактической медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара - AMB_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Медико-санитарная часть |
| 2 | Диспансер |
| 3 | Амбулатория, в том числе врачебная |
| 4 | Поликлиника |
| 5 | Женская консультация |
| 6 | Молочная кухня |
| 7 | Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа) |
| 8 | Станция переливания крови |
| 9 | Центр крови |

в) Справочник: Вид медицинской организации особого типа - MST_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Центр |
| 2 | Бюро |
| 3 | Лаборатория |
| 4 | Медицинский отряд (в т. ч. специального назначения) |

г) Справочник: Вид медицинской организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - SU_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Центр гигиены и эпидемиологии |
| 2 | Противочумный центр (станция) |
| 3 | Дезинфекционный центр (станция) |
| 4 | Центр гигиенического образования населения |
| 5 | Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора |

д) Справочник: Вид обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - MSD_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Кабинет врача общей практики (семейного врача) |
| 2 | Отделение (кабинет) медицинской профилактики |
| 3 | Врачебная амбулатория |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт |
| 5 | Фельдшерский здравпункт |
| 6 | Центр (Отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) |

е) Справочник: Вид медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь, ее структурного подразделения - MC_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи |
| 2 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи |

# 51. Класс объектов "Объекты социального обслуживания" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Social.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

51.1. Перечень объектов в классе "Объекты социального обслуживания":

51.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| ST_STYPE | Подтип стационарной организации социального обслуживания | У | Целое | Справочник ST_STYPE | Заполняется для объекта 602010501 |
| SP_STYPE | Подтип комплексной, полустационарной, нестационарной организации социального обслуживания | У | Целое | Справочник SP_STYPE | Заполняется для объекта 602010502 |
| SSAH_STYPE | Подтип организации (отделения) социального обслуживания на дому | У | Целое | Справочник SSAH_STYPE | Заполняется для объекта 602010503 |
| USA_STYPE | Подтип организации (отделения) срочного социального обслуживания, срочной социально-консультационной помощи | У | Целое | Справочник USA_STYPE | Заполняется для объекта 602010504 |
| CAPACITY | Вместимость стационарных организаций, мест | У | Целое |  | Заполняется для объектов 602010501, 602010502 |
| PERSON.PH | Численность граждан, обслуживаемых на дому, чел. | У | Целое |  | Заполняется для объектов 602010502, 602010503 |
| PERSON_PD | Мощность учреждений (отделений), число обслуживаемых лиц в сутки (без услуг стационара) | У | Целое |  | Заполняется для объектов 602010502, 602010504 |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

51.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип стационарной организации социального обслуживания - ST_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Геронтологический центр |
| 2 | Геронтопсихиатрический центр |
| 3 | Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками |
| 4 | Детский дом-интернат для умственно отсталых детей |
| 5 | Дом-интернат для ветеранов войны и труда |
| 6 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов |
| 7 | Дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов |
| 8 | Психоневрологический интернат |
| 9 | Социальная гостиница |
| 10 | Социальный приют для детей |
| 11 | Специальный дом-интернат |
| 12 | Специальный дом для одиноких престарелых |
| 13 | Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 14 | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей |

б) Справочник: Подтип комплексной, полустационарной, нестационарной организации социального обслуживания - SP_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий |
| 2 | Комплексный центр социального обслуживания населения |
| 3 | Кризисный центр помощи женщинам |
| 4 | Реабилитационный (Социально-реабилитационный) центр для детей и подростков с ограниченными (умственными и физическими) возможностями |
| 5 | Социально-оздоровительный центр |
| 6 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
| 7 | Территориальный центр социальной помощи семье и детям |
| 8 | Организация, оказывающая социальную помощь лицам без определенного места жительства и занятий |
| 9 | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 10 | Центр социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи |
| 11 | Центр психолого-педагогической помощи |
| 12 | Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 13 | Центр социальной помощи семье и детям |

в) Справочник: Подтип организации (отделения) социального обслуживания на дому - SSAH_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 2 | Специализированный центр социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |

г) Справочник: Подтип организации (отделения) срочного социального обслуживания, срочной социально-консультационной помощи - USA_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Центр срочного социального обслуживания |
| 2 | Консультативный центр |
| 3 | Центр экстренной психологической помощи по телефону |

# 52. Класс объектов "Объекты отдыха и туризма" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Recreation.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

52.1. Перечень объектов в классе "Объекты отдыха и туризма":

52.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| HOT_STYPE | Подтип гостиниц, аналогичных коллективных средств размещения | У | Целое | Справочник HOT_STYPE | Заполняется для объекта 602010601 |
| SAF_STYPE | Подтип специализированного коллективного средства размещения | У | Целое | Справочник SAF_STYPE | Заполняется для объекта 602010602 |
| CHI_STYPE | Подтип детского оздоровительного лагеря | У | Целое | Справочник CHI_STYPE | Заполняется для объекта 602010603 |
| AL_STYPE | Подтип объекта физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | У | Целое | Справочник AL_STYPE | Заполняется для объекта 602010605 |
| CAPACITY | Вместимость объектов, обеспечивающих пребывание, мест | У | Целое |  | Заполняется для объектов 602010601-602010605 |
| PERSON_PD | Мощность объектов, не предусматривающих пребывания, число обслуживаемых лиц в сутки | У | Целое |  | Заполняется для объектов 602010605 |
| ONE_TIME | Единовременная пропускная способность, чел. | У | Целое |  | Заполняется для объекта 602010605 |
| BOAT_COUNT | Количество стояночных мест лодочных станций и яхт-клубов, мест | У | Целое |  | Заполняется для объекта 602010605 |
| SEAT_COUNT | Вместимость объектов зрелищного назначения, зрительских мест | У | Целое |  | Заполняется для объекта 602010605 |
| SEASON | Продолжительность работы | Н | Целое | Общий справочник раздела SEASON |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | Н | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

52.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип гостиниц, аналогичных коллективных средств размещения - HOT_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Туристская гостиница |
| 2 | Коммунальная гостиница |
| 3 | Мотель |
| 4 | Пансионат |
| 5 | Общежитие для приезжих, хостел |
| 6 | Иная организация гостиничного типа |

б) Справочник: Подтип специализированного коллективного средства размещения - SAF_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Дом отдыха |
| 2 | База отдыха |
| 3 | Кемпинг |
| 4 | Другая организация отдыха (кроме турбаз) |
| 5 | Туристская база |
| 6 | Наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения для ночлега, включая дебаркадеры |
| 7 | Пансионат с лечением |
| 8 | Курортный отель |
| 9 | Иной объект |

в) Справочник: Подтип детского оздоровительного лагеря - CHI_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Загородный оздоровительный лагерь |
| 2 | Санаторно-оздоровительный лагерь |
| 3 | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием |
| 4 | Лагерь труда и отдыха |
| 5 | Палаточный лагерь |
| 6 | Иной объект |

г) Справочник: Подтип объекта физкультурно-досугового назначения и активного отдыха - AL_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Центр (комплекс) конного туризма |
| 2 | Лодочная станция |
| 3 | Аквапарк |
| 4 | Дом рыбака и охотника (база, комплекс и другое) |
| 5 | Визит-центр особо охраняемой природной территории |
| 6 | Танцевальные залы |
| 7 | Аттракционы и иные подобные объекты |
| 8 | Иной объект |

# 53. Класс объектов "Объекты санаторно-курортного назначения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Resort.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

53.1. Перечень объектов в классе "Объекты санаторно-курортного назначения":

53.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| RES_STYPE | Вид объекта санаторно-курортного назначения | Н | Целое | Справочник RES_STYPE |  |
| CAPACITY | Вместимость объектов, обеспечивающих пребывание, мест | Н | Целое |  |  |
| PERSON_PD | Мощность объектов, не предусматривающих пребывание, число обслуживаемых лиц (посещений) в сутки | Н | Целое |  |  |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | Н | Целое | Общий справочник REG STATUS |  |

53.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Вид объекта санаторно-курортного назначения - RES_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Бальнеологическая лечебница |
| 2 | Грязелечебница |
| 3 | Курортная поликлиника |
| 4 | Санаторий |
| 5 | Санаторий для детей, в том числе для детей с родителями |
| 6 | Санаторий-профилакторий |
| 7 | Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, и осуществляющие образовательную деятельность |
| 8 | Иной вид объекта |

# 54. Класс объектов "Прочие объекты обслуживания" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AuthorityService.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

54.1. Перечень объектов в классе "Прочие объекты обслуживания"

54.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| OKTMO | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| AB_STYPE | Подтип административного здания | У | Целое | Справочник AB_STYPE | Заполняется для объекта 602010801 |
| CR_STYPE | Подтип объекта проведения гражданских обрядов | У | Целое | Справочник CR_STYPE | Заполняется для объекта 602010802 |
| TRD_STYPE | Подтип объекта торговли, общественного питания | У | Целое | Справочник TRD_STYPE | Заполняется для объекта 602010804 |
| RS_STYPE | Подтип непроизводственного объекта по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг | У | Целое | Справочник RS_STYPE | Заполняется для объекта 602010805 |
| PU_STYPE | Подтип непроизводственного объекта коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | У | Целое | Справочник PU_STYPE | Заполняется для объекта 602010806 |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| TRD_AREA | Торговая площадь, кв. м | У | Вещественное |  | Заполняется для объекта 602010804 |
| TRD_COUNT | Количество торговых мест рыночного комплекса, единиц | У | Вещественное |  | Заполняется для объекта 2 справочника TRD_STYPE |
| CAPACITY | Количество посадочных мест объекта общественного питания, единиц | У | Целое |  | Заполняется для объекта 3 справочника TRD_STYPE |
| WRK_COUNT | Количество рабочих (операционных) мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

54.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип административного здания - АВ_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Государственный орган законодательной, исполнительной власти Российской Федерации, его территориальный орган |
| 2 | Государственный орган законодательной, исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
| 3 | Орган местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселения, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района, внутригородской территории (внутригородского муниципального образования) |
| 4 | Суды и прокуратура |
| 5 | Полиция |

б) Справочник: Подтип объекта проведения гражданских обрядов - CR_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Дома и дворцы бракосочетаний, отделы записи актов гражданского состояния |
| 2 | Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов |
| 3 | Иной объект проведения гражданских обрядов |

в) Справочник: Подтип объекта торговли, общественного питания - TRD_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Магазин, торгово-развлекательный комплекс, магазин кулинарии |
| 2 | Рыночный комплекс |
| 3 | Объект общественного питания |
| 4 | Розничный рынок, ярмарка |
| 5 | Иной объект торговли, общественного питания |

г) Справочник: Подтип непроизводственного объекта по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг - RS_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 2 | Отделение, филиал банка, кредитно-финансовой организации, страховой компании |
| 3 | Юридическая консультация, нотариальная контора |
| 4 | Центр занятости населения, биржа труда, бюро по трудоустройству |
| 5 | Иной непроизводственный объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг |

д) Справочник: Подтип непроизводственного объекта коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг - PU_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Объект непосредственного бытового обслуживания |
| 2 | Объект коммунального обслуживания (прачечные, химчистки, бани) |
| 3 | Жилищно-эксплуатационная организация |
| 4 | Пункт приема вторичного сырья |
| 5 | Иной непроизводственный объект коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг |

# 55. Класс объектов "Общественные пространства" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Public.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

55.1. Перечень объектов в классе "Общественные пространства":

55.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | GUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| TPARK_TYPE | Подтип тематического парка | О | Целое | Справочник TPARK_TYPE | Заполняется для объекта 602010901 |
| PKIO_TYPE | Подтип парка культуры и отдыха | О | Целое | Справочник PKIO_TYPE | Заполняется для объекта 602010902 |
| PED_TYPE | Подтип пешеходной зоны | О | Целое | Справочник PED_TYPE | Заполняется для объекта 602010903 |
| AQ_STYPE | Подтип благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации | О | Целое | Справочник AQ_STYPE | Заполняется для объекта 602010904 |
| SP_AREA | Площадь территории, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| CAPACITY | Среднесуточная посещаемость, чел. | Н | Целое |  |  |
| SEASON | Продолжительность работы | О | Целое | Общий справочник раздела SEASON |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG STATUS |  |

55.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип тематического парка - TPARK_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Зоопарк, зоологический сад |
| 2 | Ботанический сад |
| 3 | Зооботанический парк (сад) |
| 4 | Этнографический парк |
| 5 | Экологический парк |
| 6 | Археологический парк |
| 7 | Военно-исторический, военно-патриотический парк |
| 8 | Иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха |

б) Справочник: Подтип парка культуры и отдыха - PKIO_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Городского значения |
| 2 | Районного значения |

в) Справочник: Подтип пешеходной зоны - PED_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Улица (проспект, переулок) |
| 2 | Площадь |
| 3 | Набережная |
| 4 | Сеть улиц, площадей, набережных (пешеходный маршрут) |
| 5 | Квартал (группа кварталов) |

г) Справочник: Подтип благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации - AQ_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Пляж I категории |
| 2 | Пляж II категории |
| 3 | Пляж III категории |
| 4 | Оборудованное место массовой околоводной рекреации |

# 56. Набор общих справочников раздела VII.1 "Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения" должен содержать

56.1. Справочник: Продолжительность работы - SEASON (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Круглогодичный |
| 2 | более 6 месяцев |
| 3 | 4-6 месяцев |
| 4 | до 3 месяцев |

# VII.2. Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления

Кодовое наименование раздела: Industry

# 57. Класс объектов "Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Manufacturing.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

57.1. Перечень объектов в классе "Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности"*

______________________________

* Предприятия по добыче нефти и газа отображать с использованием классов объектов "Объекты добычи и транспортировки газа", "Объекты добычи и транспортировки жидких углеводородов".

57.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| MAIN_ACTIV | Подтип предприятия - основная специализация, вид деятельности | Н | Символьное |  | В соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (26) |
| ADD_ACTIV | Дополнительные виды деятельности | Н | Символьное |  | В соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
| MP_TYPE | Основные производственные подразделения | Н | Целое | Справочник MP_TYPE | Заполняется для объектов 602020101, 602020111 |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | О | Целое | Общий справочник HZRD_CLASS |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| BENT_TYPE | Тип хозяйствующего субъекта | Н | Целое | Общий справочник раздела BENT_TYPE |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | Н | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

57.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Основные производственные подразделения - MP_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Угольная шахта |
| 2 | Иной объект по добыче полезных ископаемых закрытым способом |
| 3 | Угольный разрез |
| 4 | Иной объект по добыче полезных ископаемых открытым способом |
| 5 | Угольная обогатительная фабрика |
| 6 | Иной объект по обогащению и первичной обработке извлеченных полезных ископаемых |
| 7 | Коксовая батарея |
| 8 | Иное производственное подразделение |

# 58. Класс объектов "Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Agriculture.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

58.1. Перечень объектов в классе "Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства"

58.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| MAIN_ACTIV | Подтип предприятия - основная специализация, вид деятельности | Н | Символьное |  |  |
| ADD_ACTIV | Дополнительные виды деятельности | Н | Символьное |  |  |
| MAIN_TYPE | Основные производственные объекты | Н | Целое | Справочник MAIN_TYPE |  |
| STORE_TYPE | Объекты хранения и переработки | Н | Целое | Справочник STORE_TYPE |  |
| OTH_POBJ | Иные обособленно размещенные объекты капитального строительства, связанные с производственной деятельностью | Н | Символьное |  |  |
| CAPACITY | Мощность объекта, тыс. голов | У | Вещественное |  |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | О | Целое | Общий справочник HZRD_CLASS |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| BENT_TYPE | Тип хозяйствующего субъекта | Н | Целое | Общий справочник раздела BENT_TYPE |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | Н | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

58.3 Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Основные производственные объекты - MAIN_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Теплицы |
| 2 | Парники |
| 3 | Производство по обработке и протравлению семян |
| 4 | Комплекс крупного рогатого скота |
| 5 | Ферма крупного рогатого скота |
| 6 | Свиноводческий комплекс |
| 7 | Свиноферма |
| 8 | Ферма овцеводческая |
| 9 | Овчарня, кошара |
| 10 | Коневодческие фермы |
| 11 | Конюшни |
| 12 | Птицефабрика |
| 13 | Ферма птицеводческая |
| 14 | Сараи с выгульным двором |
| 15 | Корали |
| 16 | Маральники |
| 17 | Ферма звероводческая |
| 18 | Рыбоводный пруд |
| 19 | Иной объект размещения животных |
| 20 | Стационарная пасека |
| 21 | Лесной питомник |
| 22 | Питомник декоративных и садовых растений |

б) Справочник: Объекты хранения и переработки - STORE_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Здания и сооружения по хранению и переработке зерна |
| 2 | Объекты хранения, товарной обработки и переработки фруктов, овощей, картофеля |
| 3 | Иные объекты хранения, товарной обработки и переработки продукции |
| 4 | Цех по приготовлению кормов |
| 5 | Убойный пункт (цех) |
| 6 | Гараж, парк по ремонту, обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и иной техники |
| 7 | Материальный склад |
| 8 | Склад горюче-смазочных материалов |
| 9 | Склад для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений |
| 10 | Склад сжиженного аммиака |
| 11 | Склад сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений |

# 59. Класс объектов "Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ServiceFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

59.1. Перечень объектов в классе "Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью"

59.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| SERV_STYPE | Подтип объекта, связанного с производственной деятельностью | Н | Целое | Справочник SERV_STYPE |  |
| MAIN_ACTlV | Подтип предприятия - основная специализация, вид деятельности | Н | Символьное |  |  |
| ADD_ACTIV | Дополнительные виды деятельности | Н | Символьное |  |  |
| LOT_SIZE | Общая площадь территории участка, га | Н | Вещественное |  |  |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | О | Целое | Общий справочник HZRD_CLASS |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Н | Целое | Общий справочник HZRD.CAT |  |
| BENT_TYPE | Тип хозяйствующего субъекта | Н | Целое | Общий справочник раздела BENT_TYPE |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | Н | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

59.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип объекта, связанного с производственной деятельностью - SERV_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Технопарк |
| 2 | Бизнес-инкубатор |
| 3 | Логистический центр |
| 4 | Индустриальный (промышленный) парк |
| 5 | Склад замороженных или охлажденных грузов |
| 6 | Склад зерна |
| 7 | Иной объект, обеспечивающий хранение и складирование |
| 8 | Проектные и конструкторские организации |
| 9 | Административные здания различных предприятий, в том числе промышленных |
| 10 | Организация (лаборатория), осуществляющая различные технические испытания, исследования, анализ и сертификацию |
| 11 | Объект, обеспечивающий удаление отходов, ликвидацию последствий загрязнений |
| 12 | Объект вспомогательной деятельности в сфере сельского хозяйства |
| 13 | Иной объект, связанный с производственной деятельностью |

# 60. Класс объектов "Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: WasteFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

60.1. Перечень объектов в классе "Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления":

60.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| OKTMO | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| ORO_NUMBER | Учетный номер объекта размещения отходов | У | Символьное |  | Заполняется для объекта 602020401 |
| ORO_TYPE | Назначение объекта размещения отходов | У | Целое | Справочник ORO_TYPE | Заполняется для объекта 602020401 |
| ORO_STYPE | Вид объекта размещения отходов | У | Целое | Справочник ORO_STYPE | Заполняется для объекта 602020401 |
| RECYC_TYPE | Вид объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | У | Целое | Справочник RECYC_TYPE | Заполняется для объекта 602020402 |
| BUR_TYPE | Вид объекта утилизации, уничтожения биологических отходов | У | Целое | Справочник BUR_TYPE | Заполняется для объекта 602020403 |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | О | Целое | Общий справочник HZRD_CLASS |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | У | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

60.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Назначение объекта размещения отходов - ORO_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Хранение отходов |
| 2 | Захоронение отходов |

б) Справочник: Вид объекта размещения отходов - ORO_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов |
| 2 | Полигон захоронения промышленных отходов |
| 3 | Выработанная шахта, штольня, используемая для захоронения отходов |
| 4 | Шламохранилище (кроме шламового амбара) |
| 5 | Шламовый амбар |
| 6 | Хвостохранилище |
| 7 | Отвал горных пород, террикон |
| 8 | Отработанный карьер, используемый для захоронения отходов |
| 9 | Шлакозолоотвал |
| 10 | Навозохранилище |
| 11 | Пометохранилище |
| 12 | Открытая площадка с грунтовым покрытием |
| 13 | Открытая площадка с водонепроницаемым покрытием |
| 14 | Крытая площадка (под навесом) с грунтовым покрытием |
| 15 | Крытая площадка (под навесом) с водонепроницаемым покрытием |
| 16 | Производственное помещение (или его часть) |
| 98 | Другой специально оборудованный объект хранения отходов |
| 99 | Другой специально оборудованный объект захоронения отходов |

б) Справочник: Вид объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов - RECYC_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Объект обработки отходов |
| 2 | Объект утилизации отходов |
| 3 | Объекты обезвреживания отходов в форме сжигания |
| 4 | Объекты обезвреживания отходов (за исключением сжигания) |

в) Справочник: Вид объекта утилизации, уничтожения биологических отходов - BUR_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Скотомогильник с захоронением в яме |
| 2 | Скотомогильник с биологическими камерами (Яма Беккари) |
| 3 | Скотомогильник сибиреязвенный |
| 4 | Объект утилизации биологических отходов |
| 5 | Объект сжигания биологических отходов |

# 61. Набор общих справочников раздела VII.2 "Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления" должен содержать:

61.1. Справочник: Тип хозяйствующего субъекта - BENT_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Коммерческое предприятие (организация), не относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Среднее предприятие |
| 3 | Малое предприятие (кроме микропредприятий) |
| 4 | Микропредприятие |
| 5 | Данные о типе предприятия (организации) отсутствуют |

# VII.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Кодовое наименование раздела: Transport

# 62. Класс объектов "Железнодорожные пути" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: RailwayLine.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

62.1. Перечень объектов в классе "Железнодорожные пути":

62.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| CAT_RR | Категория железнодорожной линии | О | Целое | Справочник CAT_RR |  |
| EL_SUPPLY | Оснащение системой тягового электроснабжения | Н | Целое | Справочник EL_SUPPLY |  |
| TRACK_TYPE | Ширина колеи железной дороги | Н | Целое | Справочник TRACK_TYPE |  |
| NUM_TRACKS | Количество путей железной дороги | Н | Целое | Справочник NUM_TRACKS |  |
| CAPACITY | Пропускная способность, ед./сут. | Н | Целое |  |  |
| SUBURBAN_TR | Наличие движения пригородных поездов | Н | Целое | Общий справочник раздела SUBURBAN_TR |  |
| COMPL_NAME | Наименование комплексного объекта | Н | Символьное |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| NUM_TC | Наименование транспортного коридора | Н | Символьное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

62.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Категория железнодорожной линии - CAT_RR (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Высокоскоростные магистрали |
| 2 | Скоростные магистрали |
| 3 | Магистрали с преимущественно пассажирским движением |
| 4 | Особо грузонапряженные магистрали |
| 5 | I |
| 6 | II |
| 7 | III |
| 8 | IV |
| 9 | V |
| 10 | Внутристанционные соединительные и подъездные пути |

б) Справочник: Оснащение системой тягового электроснабжения - EL_SUPPLY (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Электрифицированная железная дорога |
| 2 | Не электрифицированная железная дорога |

в) Справочник: Ширина колеи железной дороги - TRACK_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Железная дорога колеи 1520 мм |
| 2 | Железная дорога колеи 1435 мм |
| 3 | Железная дорога колеи 1067-1435 мм |
| 4 | Железная дорога колеи менее 1067 мм |

г) Справочник: Количество путей железной дороги - NUM_TRACKS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Однопутная железная дорога |
| 2 | Однопутная железная дорога с двухпутными вставками |
| 3 | Двухпутная железная дорога |
| 4 | Многопутная железная дорога |

# 63. Класс объектов "Объекты железнодорожного транспорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: RailwayFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

63.1. Перечень объектов в классе "Объекты железнодорожного транспорта":

63.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| USING_TYPE | Вид разрешенного использования | О | Целое | Общий справочник раздела USING_TYPE |  |
| RST_TYPE | Тип железнодорожной станции | Н | Целое | Справочник RST_TYPE | Заполняется для объекта 602030201 |
| RST_CLASS | Класс железнодорожной станции/вокзала | Н | Целое | Справочник RST_CLASS | Заполняется для объекта 602030201, 602030202 |
| RFO_TYPE | Тип иных объектов железнодорожного транспорта | Н | Целое | Справочник RFO_TYPE | Заполняется для объекта 602030205 |
| CAPACITY | Вместимость железнодорожного вокзала, чел. | Н | Целое |  |  |
| SUBURBAN_TR | Наличие движения пригородных поездов | Н | Целое | Общий справочник раздела SUBURBAN_TR | Заполняется для объектов 602030201, 602030202, 602030204 |
| FREIGHT | Грузовая работа за год, тонн | Н | Вещественное |  |  |
| PASS_TRAIN | Размер движения пассажирских поездов, пар в сутки | Н | Целое |  |  |
| CARGO_TRAIN | Размер движения грузовых поездов, пар в сутки | Н | Целое |  |  |
| COMPL_NAME | Наименование комплексного объекта | Н | Символьное |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

63.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип железнодорожной станции - RST_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Пассажирская |
| 2 | Грузовая |
| 3 | Техническая (сортировочная, участковая, предпортовая) |
| 4 | Промежуточная |
| 5 | Межгосударственная передаточная |

б) Справочник: Класс железнодорожной станции/вокзала - RST_CLASS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Внеклассная |
| 2 | I |
| 3 | II |
| 4 | III |
| 5 | IV |
| 6 | V |

в) Справочник: Тип иных объектов железнодорожного транспорта - RFO_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Путевой пост |
| 2 | Диспетчерский пункт |
| 3 | Железнодорожный разъезд |
| 4 | Обгонный железнодорожный пункт |
| 5 | Железнодорожный блок-пост |

# 64. Класс объектов "Автомобильные дороги" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Road.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

64.1. Перечень объектов в классе "Автомобильные дороги":

64.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| USING_TYPE | Вид разрешенного использования | О | Целое | Общий справочник раздела USING_TYPE |  |
| CAT_EXIST | Категория автомобильной дороги (существующая) | У | Целое | Справочник CAT_RDTYPE | Заполняется для существующего объекта |
| CAT_PLAN | Категория автомобильной дороги (проектная) | У | Целое | Справочник CAT_RDTYPE | Заполняется для планируемого к размещению или планируемого к реконструкции объекта |
| ROAD_ID | Идентификационный номер | Н | Символьное |  |  |
| SURFACE_EXIST | Вид покрытия (существующий) | У | Целое | Справочник раздела SURFACE_TYPE | Заполняется для существующего объекта |
| SURFACE_PLAN | Вид покрытия (проектный) | У | Целое | Справочник SURFACE_TYPE | Заполняется для планируемого к размещению или планируемого к реконструкции объекта |
| REG_RDTYPE | Подкатегория автомобильной дороги регионального значения | У | Целое | Справочник REG_RDTYPE | Заполняется для объекта 602030302 |
| TIME_LTYPE | Период функционирования дороги | О | Целое | Справочник TIME_LTYPE |  |
| RDWIN_TYPE | Тип зимней автомобильной дороги (автозимника) | Н | Целое | Справочник RDWIN_TYPE | Заполняется для объекта TIME_LTYPE3 |
| RDWIN_CAT | Категория зимней автомобильной дороги (автозимника) | Н | Целое | Справочник RDWIN_CAT | Заполняется для объекта TIME_LTYPE3 |
| COMPL_NAME | Наименование комплексного объекта | Н | Символьное |  |  |
| NUM_TC | Наименование транспортного коридора | Н | Символьное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

64.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Категория автомобильной дороги - CAT_RDTYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | IA (Автомагистраль) |
| 2 | IБ (Скоростная автомобильная дорога) |
| 3 | IB |
| 4 | II |
| 5 | III |
| 6 | IV |
| 7 | V |

б) Справочник: Подкатегория автомобильной дороги регионального значения - REG_RDTYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога регионального значения |
| 2 | Автомобильная дорога межмуниципального значения |

в) Справочник: Период функционирования дороги - TIME_LTYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) |
| 2 | Временное функционирование (в зависимости от сезонно-климатических условий) |
| 3 | Зимняя автомобильная дорога (автозимник) |

г) Справочник: Тип зимней автомобильной дороги (автозимника) - RDWIN_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Сухопутный |
| 2 | Ледовый |
| 3 | Ледяная переправа |

д) Справочник: Категория зимней автомобильной дороги (автозимника)- RDWIN_CAT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | I - с перспективной (на 3-5 лет) грузонапряженностью свыше 100 тыс. т нетто в год или с расчетной интенсивностью движения, приведенной к автомобилю грузоподъемностью 5 т, свыше 500 авт./сут. |
| 2 | II - с перспективной грузонапряженностью от 50 до 100 тыс. т. нетто в год или с расчетной интенсивностью движения от 150 до 500 авт./сут. |
| 3 | III - с перспективной грузонапряженностью до 50 тыс. т. нетто в год или с расчетной интенсивностью движения до 150 авт./сут. |

# 65. Класс объектов "Улично-дорожная сеть городского населенного пункта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Street.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

65.1. Перечень объектов в классе "Улично-дорожная сеть городского населенного пункта":

65.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| STR_R_TYPE | Тип магистральных улиц районного значения | У | Целое | Справочник STR_R_TYPE | Заполняется для объекта: 602030405 |
| STR_L_TYPE | Тип улиц и дорог местного значения | У | Целое | Справочник STR_L_TYPE | Заполняется для объекта: 602030406 |
| SURFACE_EXIST | Вид покрытия (существующий) | У | Целое | Справочник раздела SURFACE_TYPE | Заполняется для существующего объекта |
| SURFACE_PLAN | Вид покрытия (проектный) | У | Целое | Справочник SURFACE_TYPE | Заполняется для планируемого к размещению или планируемого к реконструкции объекта |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

65.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник Тип магистральных улиц районного значения - STR_R_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Транспортно-пешеходные |
| 2 | Пешеходно-транспортные |

б) Справочник Тип улиц и дорог местного значения - STR_L_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Улицы в жилой застройке |
| 2 | Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов |
| 3 | Пешеходные улицы и дороги |
| 4 | Парковые дороги |
| 5 | Проезды |

# 66. Класс объектов "Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: StreetV.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

66.1. Перечень объектов в классе "Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта":

66.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| STR_TYPE | Тип улиц в жилой застройке | Н | Целое | Справочник STR_TYPE |  |
| SURFACE_EXIST | Вид покрытия (существующий) | У | Целое | Справочник раздела SURFACE_TYPE | Заполняется для существующего объекта |
| SURFACE_PLAN | Вид покрытия (проектный) | У | Целое | Справочник SURFACE_TYPE | Заполняется для планируемого к размещению или планируемого к реконструкции объекта |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

66.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник Тип улиц в жилой застройке - STR_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Основная |
| 2 | Второстепенная(переулок) |
| 3 | Проезд |

# 67. Класс объектов "Комплексные объекты транспортной инфраструктуры" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: TranspLogisticObj.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

67.1. Перечень объектов в классе "Комплексные объекты транспортной инфраструктуры":

67.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND_POS |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | Н | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 68. Класс объектов "Объекты автомобильного пассажирского транспорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: PublicTransportObj.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

68.1. Перечень объектов в классе "Объекты автомобильного пассажирского транспорта":

68.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| CAPACITY | Вместимость, чел. | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 69. Класс объектов "Объекты хранения и обслуживания общественного пассажирского транспорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: PublicTransportService.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

69.1. Перечень объектов в классе "Объекты хранения и обслуживания общественного пассажирского транспорта":

69.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| CAPACITY | Вместимость, единиц | Н | Целое |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 70. Класс объектов "Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AutoService.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

70.1. Перечень объектов в классе "Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта":

70.2 Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| GAS_ST_TYPE | Тип автозаправочных станций | У | Целое | Справочник GAS_ST_TYPE | Заполняется для объекта 602030901 |
| FUEL_COUNT | Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций | У | Целое |  | Заполняется для объекта 602030901 |
| POST_COUNT | Количество постов станций технического обслуживания | У | Целое |  | Заполняется для объекта 602030902 |
| PRKNG_TYPE | Тип стоянок автомобилей | У | Целое | Справочник PRKNG_TYPE | Заполняется для объекта 602030903 |
| PRKNG_LVL | Тип размещения стоянок относительно уровня земли | У | Целое | Справочник PRKNG_LVL | Заполняется для объекта 602030903 |
| PRKNG_TIME | Тип стоянок автомобилей по длительности хранения | Н | Целое | Справочник PRKNG_TIME | Заполняется для объекта 602030903 |
| PRKNG_FLS | Этажность стоянок | Н | Целое |  | Заполняется для объекта 602030903 |
| CAPACITY | Вместимость, единиц | О | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

70.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник Тип автозаправочных станций - GAS_ST_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Автозаправочная станция (традиционная) |
| 2 | Автомобильная газозаправочная станция |
| 3 | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |
| 4 | Криогенная автозаправочная станция |
| 5 | Многотопливная автозаправочная станция |
| 6 | Станция для зарядки электротранспорта |

б) Справочник: Тип стоянок автомобилей - PRKNG_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Гараж / гараж-стоянка |
| 2 | Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения |
| 3 | Плоскостная стоянка автомобилей закрытого хранения |
| 4 | Плавучая стоянка автомобилей (дебаркадерная) |

в) Справочник: Тип размещения стоянок относительно уровня земли - PRKNG_LVL (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Наземная |
| 2 | Заглубленная |
| 3 | Подземная |

г) Справочник: Тип стоянок автомобилей по длительности хранения - PRKNG_TIME (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Постоянного хранения |
| 2 | Временного хранения |

# 71. Класс объектов "Линии общественного пассажирского транспорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: PublicTransportLine.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

71.1. Перечень объектов в классе "Линии общественного пассажирского транспорта":

71.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND_POS |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 72. Класс объектов "Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: PublicTransportStops.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

72.1. Перечень объектов в классе "Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта":

72.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| STOP_TYPE | Тип остановочного пункта | О | Целое | Справочник STOP_TYPE | Заполняется для объекта 602031106 |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND POS |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

72.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип остановочного пункта - STOP_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Трамвая |
| 2 | Скоростного трамвая |
| 3 | Троллейбуса |
| 4 | Автобуса |
| 5 | Совмещенный |

# 73. Класс объектов "Объекты воздушного транспорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AirTransportObj.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

73.1. Перечень объектов в классе "Объекты воздушного транспорта":

73.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| AVIA_TYPE | Тип объекта по виду обслуживаемой авиации | Н | Целое | Справочник AVIA_TYPE | Заполняется для объектов 602031201-602031204 |
| CAPACITY | Пропускная способность аэропорта, пасс ./час | Н | Целое |  |  |
| FREIGHT | Грузоперевозки, тонн | Н | Вещественное |  |  |
| LAND_TYPE | Тип посадочной площадки | О | Целое | Справочник LAND_TYPE |  |
| RWY_CLASS | Класс взлетно-посадочной полосы | Н | Целое | Справочник RWY_CLASS |  |
| COMPL_NAME | Наименование комплексного объекта | Н | Символьное |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

73.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип объекта по виду обслуживаемой авиации - AVIA_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Гражданская авиация |
| 2 | Государственная авиация |
| 3 | Экспериментальная авиация |
| 4 | Совместное базирование |

б) Класс взлетно-посадочной полосы - RWY_CLASS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | А |
| 2 | Б |
| 3 | В |
| 4 | Г |
| 5 | Д |
| 6 | Е |

в) Тип посадочной площадки - LAND_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Для самолетов |
| 2 | Для вертолетов |
| 3 | Совмещенная |

# 74. Класс объектов "Объекты водного транспорта" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: WaterTransportObj.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

74.1. Перечень объектов в классе "Объекты водного транспорта":

74.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| PASS_TERM | Наличие пассажирского терминала | У | Целое | Справочник PASS_TERM | Заполняется для объектов 602031301, 602031303, 602031305 |
| FERRY_CRGT | Тип паромной переправы по типу груза | У | Целое | Справочник FERRY_CRGT | Заполняется для объектов 602031306 |
| FERRY_MVT | Тип паромной переправы по способу передвижения | У | Целое | Справочник FERRY_MVT | Заполняется для объектов 602031306 |
| YATCH_CXS | Классификация мест стоянки маломерных судов | Н | Целое | Справочник YATCH_CLS | Заполняется для объектов 602031307 |
| CAPACITY | Проектная мощность | Н | Вещественное |  | Заполняется для планируемых объектов 602031301, 602031303, 602031305 |
| SH_CAPACITY | Пропускная способность | Н | Вещественное |  | Заполняется для объектов 602031308 |
| FREIGHT | Грузоперевозки, тонн | Н | Вещественное |  |  |
| COMPL_NAME | Наименование комплексного объекта | Н | Символьное |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG.STATUS |  |

74.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Наличие пассажирского терминала - PASS_TERM (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 0 | Отсутствует |
| 1 | Присутствует |

б) Справочник: Тип паромной переправы по типу груза - FERRY_CRGT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Автомобильный паром |
| 2 | Железнодорожный паром |

в) Справочник: Тип паромной переправы по способу передвижения - FERRY_MVT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Самоходный паром |
| 2 | Несамоходный паром |

г) Справочник: Классификация мест стоянки маломерных судов - YATCH_CLS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Класс "А" (яхтенный порт (марина) с полным набором услуг) |
| 2 | Класс "В" (яхтенный порт (марина) с ограниченным набором услуг) |
| 3 | Класс "С" (яхтенная стоянка) |
| 4 | Класс "D" (база технического обслуживания и хранения маломерных судов) |
| 5 | Класс "Е" (гребная база) |

# 75. Класс объектов "Водные пути" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: WaterWays.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

75.1. Перечень объектов в классе "Водные пути":

75.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное |  |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| UPPER_BND | Верхняя граница по течению | Н | Символьное |  |  |
| LOWER_BND | Нижняя граница по течению | Н | Символьное |  |  |
| WAYLENGHT | Протяженность, км | Н | Вещественное |  |  |
| COMPL_NAME | Наименование комплексного объекта | Н | Символьное |  |  |
| NUM_TC | Наименование транспортного коридора | Н | Символьное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 76. Класс объектов "Пункт пропуска через Государственную границу" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: CustomControl.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

76.1. Перечень объектов в классе "Пункт пропуска через Государственную границу":

76.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное |  |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| INT_TRN_T | Тип пунктов пропуска по виду международного сообщения | О | Целое | Справочник INT_TRN_T |  |
| INT_TRF_T | Тип пунктов пропуска по характеру международного сообщения | О | Целое | Справочник INT_TRF_T |  |
| CTM_TIME_T | Тип пунктов пропуска по режиму работы | О | Целое | Справочник СТМ_ТIМЕ_Т |  |
| CTM_USE_T | Тип пунктов пропуска по характеру использования | О | Целое | Справочник CTM_USE_T |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

76.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип пунктов пропуска по виду международного сообщения - INT_TRN_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Морские |
| 2 | Речные (озерные) |
| 3 | Воздушные |
| 4 | Автомобильные |
| 5 | Железнодорожные |
| 6 | Пешеходные |
| 7 | Смешанные |

б) Справочник: Тип пунктов пропуска по характеру международного сообщения - INT_TRF_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Пассажирский |
| 2 | Грузовой |
| 3 | Грузо-пассажирский |

в) Справочник: Тип пунктов пропуска по режиму работы - СТМ_ТIМЕ_Т (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Постоянный |
| 2 | Временный |
| 3 | Сезонный |
| 4 | Работающий на нерегулярной основе |

г) Справочник: Тип пунктов пропуска по характеру использования - CTM_USE_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Многосторонний |
| 2 | Двусторонний |

# 77. Класс объектов "Искусственные дорожные сооружения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: TransportObj.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, линейный, точечный.

77.1. Перечень объектов в классе "Искусственные дорожные сооружения":

77.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| BRIDGE_T | Тип мостовых сооружений | У | Целое | Справочник BRIDGE_T | Заполняется для объекта 602031601 |
| TUNNEL_T | Тип тоннелей | У | Целое | Справочник TUNNEL_T | Заполняется для объекта 602031603 |
| CROSSP_T | Тип пешеходных переходов в разных уровнях по расположению относительно уровня земли | У | Целое | Справочник CROSSP_T | Заполняется для объекта 602031604 |
| CROSSR_T | Тип железнодорожного переезда | У | Целое | Справочник CROSSR_T | Заполняется для объекта 602031605 |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

77.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник Тип мостовых сооружений - BRIDGE_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Мост автодорожный |
| 2 | Мост железнодорожный |
| 3 | Мост пешеходный или велосипедный |
| 4 | Мост для совмещенного движения транспортных средств |
| 5 | Путепровод |
| 6 | Эстакада |
| 7 | Виадук |

б) Справочник Тип тоннелей - TUNNEL_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Автодорожный |
| 2 | Железнодорожный |
| 3 | Иной тоннель |

в) Справочник Тип пешеходных переходов в разных уровнях по расположению относительно уровня земли - CROSSP_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Надземные |
| 2 | Подземные |

г) Справочник Тип железнодорожного переезда - CROSSR_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Регулируемый |
| 2 | Нерегулируемый |

# 78. Набор общих справочников раздела VII.3 "Объекты транспортной инфраструктуры" должен содержать:

78.1. Справочник: Вид разрешенного использования - USING_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Общего пользования |
| 2 | Необщего пользования |

78.2 Справочник: Вид покрытия - SURFACE_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Усовершенствованный |
| 2 | Переходный |
| 3 | Низший |
| 4 | Без покрытия |

78.3 Справочник: Наличие движения пригородных поездов - SUBURBAN_TR (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 0 | Пригородное сообщение отсутствует |
| 1 | Пригородное сообщение присутствует |

# VII.4 Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

Кодовое наименование раздела: Engineering.

# 79. Класс объектов "Электростанции" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ElectricPowerStation.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

79.1. Перечень объектов в классе "Электростанции":

79.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| FUEL_TYPE | Основной вид топлива | Н | Целое | Справочник FUEL_TYPE |  |
| POWER_TYPE | Тип теплосиловой установки | Н | Целое | Справочник POWER_TYPE |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| ELECT_POWER | Электрическая мощность, МВт | О | Вещественное |  |  |
| HEAT_POWER | Тепловая мощность, Гкал/ч | О | Вещественное |  |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | У | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG STATUS |  |

79.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип теплосиловой установки- POWER_TYPEC (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Паросиловая(паротурбинная) |
| 2 | Газотурбинная |
| 3 | Парогазовая |
| 4 | Газопоршневая |

# 80. Класс объектов "Электрические подстанции" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ElectricTransformer.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

80.1. Перечень объектов в классе "Электрические подстанции":

80.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| DISP_NUM | Диспетчерский номер | Н | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| VOLTAGE | Напряжение, кВ | О | Символьное |  | Указывается перечень уникальных значений напряжения |
| CURRENT | Тип тока | Н | Целое | Общий справочник раздела CURRENT |  |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND_POS |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | О | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| POWER | Мощность трансформаторов, | О | Вещественное |  |  |
| AMOUNT | Количество трансформаторов | О | Целое |  |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 81. Класс объектов "Линии электропередачи (ЛЭП)" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ElectricLine.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

81.1. Перечень объектов в классе "Линии электропередачи (ЛЭП)":

81.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| VOLTAGE | Напряжение, кВ | О | Целое | Общий справочник раздела VOLTAGE |  |
| CURRENT | Тип тока | Н | Целое | Общий справочник раздела CURRENT |  |
| PL_TYPE | Вид линии электропередач | О | Целое | Справочник PL_TYPE |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| LENGTH | Протяженность сооружения, км | О | Вещественное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FEATURE_LEP | Особенности ЛЭП | У | Целое | Справочник FEATURE_LEP |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

81.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Вид линии электропередач- PL_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Воздушная линия электропередачи |
| 2 | Кабельная линия электропередачи |
| 3 | Газоизолированная линия электропередачи |
| 4 | Кабельно-воздушная линия электропередачи |

б) Справочник: Особенности ЛЭП - FEATURE_LEP (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | ЛЭП, пересекающие границу Российской Федерации, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше |
| 2 | ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт |
| 3 | ЛЭП, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения |

# 82. Класс объектов "Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Pipeline.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

82.1. Перечень объектов в классе "Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов":

82.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| PLINE_TYPE | Вид расположения трубопровода | О | Целое | Общий справочник раздела PLINE_TYPE |  |
| LENGTH | Протяженность сооружения, км | О | Вещественное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| PLINE_CNT | Количество труб | Н | Целое |  |  |
| D_PLINE | Диаметр трубопровода, мм | Н | Целое |  |  |
| CAT_MAEM | Категория магистральных газопроводов по давлению | Н | Целое | Справочник CAT_MAIN | Заполняется для объекта 602040503 |
| PRESSURE | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | Н | Вещественное |  |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

82.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Категория магистральных газопроводов по давлению - САТ_ MAIN (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | I (св. 2,5 до 10,0 МПа включ.) |
| 2 | II (св. 1,2 до 2,5 МПа включ.) |

# 83. Класс объектов "Объекты добычи и транспортировки газа" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: GasFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

83.1. Перечень объектов в классе "Объекты добычи и транспортировки газа":

83.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND_POS |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| OUTPUT | Производительность, тыс. куб. м/час | Н | Вещественное |  |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 84. Класс объектов "Распределительные трубопроводы для транспортировки газа" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: GasPipeline.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

84.1. Перечень объектов в классе " Распределительные трубопроводы для транспортировки газа":

84.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| PLINE_TYPE | Вид расположения трубопровода | О | Целое | Общий справочник раздела PLINE_TYPE |  |
| LENGTH | Протяженность сооружения, км | О | Вещественное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| PLINE_CNT | Количество труб | Н | Целое |  |  |
| D_PLINE | Диаметр трубопровода, мм | Н | Целое |  |  |
| CAT_DISTR | Категория распределительных газопроводов по давлению | Н | Целое | Справочник CAT_DISTR |  |
| PRESSURE | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | Н | Вещественное |  |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

84.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Категория распределительных газопроводов по давлению - CAT_DISTR (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | I-а (Высокое, св. 1,2 МПа) |
| 2 | I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно (для СУГ до 1,6 МПа включительно)) |
| 3 | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно) |
| 4 | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно) |
| 5 | IV (Низкое, до 0,1 МПа включительно) |

# 85. Класс объектов "Объекты добычи и транспортировки жидких углеводородов" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: OilFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

85.1. Перечень объектов в классе "Объекты добычи и транспортировки жидких углеводородов":

85.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND_POS |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| OUTPUT | Производительность, т/сут | О | Вещественное |  |  |
| VOLUME | Объем, куб. м | О | Вещественное |  |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 86. Класс объектов "Трубопроводы жидких углеводородов" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: OilPipeline

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

86.1. Перечень объектов в классе "Трубопроводы жидких углеводородов":

86.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| PLINE_TYPE | Вид расположения трубопровода | О | Целое | Общий справочник раздела PLINE_TYPE |  |
| LENGTH | Протяженность сооружения, км | О | Вещественное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| PLINE_CNT | Количество труб | Н | Целое |  |  |
| D_PLINE | Диаметр трубопровода, мм | Н | Целое |  |  |
| PRESSURE | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | Н | Вещественное |  |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 87. Класс объектов "Объекты теплоснабжения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ThermalFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

87.1. Перечень объектов в классе "Объекты теплоснабжения":

87.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| FUEL_TYPE | Основной вид топлива | У | Целое | Общий справочник FUEL_TYPE | Заполняется для 602040801 |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND_POS |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| ELECT_POWER | Электрическая мощность, МВт | Н | Вещественное |  |  |
| HT_POWER | Тепловая мощность, Гкал/ч | Н | Вещественное |  |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 88. Класс объектов "Сети теплоснабжения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ThermalPipeline.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

88.1. Перечень объектов в классе "Сети теплоснабжения":

88.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| PLINE_TYPE | Вид расположения трубопровода | О | Целое | Общий справочник раздела PLINE_TYPE |  |
| LENGTH | Протяженность сооружения, км | О | Вещественное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| D1_PLINE | Диаметр подающего трубопровода, мм | Н | Целое |  |  |
| D2_PLINE | Диаметр обратного трубопровода, мм | Н | Целое |  |  |
| D3_PLINE | Диаметр подающего трубопровода горячего водоснабжения, мм | Н | Целое |  |  |
| D4_PLINE | Диаметр циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения, мм | Н | Целое |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 89. Класс объектов "Объекты водоснабжения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: WaterFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

89.1. Перечень объектов в классе "Объекты водоснабжения":

89.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| WATER_STYPE | Тип водозабора по характеристикам источника | Н | Целое | Справочник WATER_STYPE | Заполняется для объекта с кодом 602041101 |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND_POS |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| OUTPUT | Производительность, тыс. куб. м/сут | Н | Вещественное |  |  |
| SIZE_ZSO_1 | Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, м | О | Вещественное |  |  |
| SIZE_ZSO_2 | Размер второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, м | Н | Вещественное |  |  |
| SIZE_ZSO_3 | Размер третьего пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, м | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений, м | О | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

89.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип водозабора по характеристикам источника - WATER_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор |
| 2 | Поверхностный водозабор |

# 90. Класс объектов "Сети водоснабжения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: WaterPipeline.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

90.1. Перечень объектов в классе "Сети водоснабжения":

90.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| PLINE_TYPE | Вид расположения трубопровода | О | Целое | Общий справочник раздела PLINE_TYPE |  |
| LENGTH | Протяженность сооружения, км | О | Вещественное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| PLINE_CNT | Количество труб | Н | Целое |  |  |
| D_PLINE | Диаметр трубопровода, мм | Н | Целое |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер санитарно-защитной полосы водоводов, м | О | Вещественное |  | Заполняется для объекта 602041201 |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 91. Класс объектов "Объекты водоотведения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: SewerFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

91.1. Перечень объектов в классе "Объекты водоотведения":

91.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли | Н | Целое | Общий справочник GROUND_POS |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| OUTPUT | Производительность, тыс. куб. м/сут | Н | Вещественное |  |  |
| SNOW_TYPE | Тип снегоплавильного, снегоприемного пункта | У | Целое | Справочник SNOW_TYPE | Заполняется для объекта 602041306 |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

91.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип снегоплавильного, снегоприемного пункта - SNOW_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Снегоплавильный пункт |
| 2 | Снегоприемный пункт |

# 92. Класс объектов "Сети водоотведения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: SewerPipeline.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

92.1. Перечень объектов в классе "Сети водоотведения":

92.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| PLINE_TYPE | Вид расположения трубопровода | О | Целое | Общий справочник раздела PLINE_TYPE |  |
| LENGTH | Протяженность сооружения, км | О | Вещественное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| PLINE_CNT | Количество труб | Н | Целое |  |  |
| D_PLINE | Диаметр трубопровода, мм | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 93. Класс объектов "Объекты связи" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: TelecomFacility.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

93.1. Перечень объектов в классе "Объекты связи":

93.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| CAPACITY | Емкость, номеров | У | Целое |  | Заполняется для объекта 602041501 |
| DATA_RATE | Скорость передачи данных, Гбит/с | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_MSIZE | Максимальное расстояние зоны ограничения застройки, м | Н | Вещественное |  |  |
| HGHT_ZONE | Высота нижней границы зоны ограничения застройки, м | Н | Вещественное |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 94. Класс объектов "Сети электросвязи" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: TelecomNetworkLine.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный.

94.1. Перечень объектов в классе "Сети электросвязи":

94.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| COMM_TYPE | Вид линии связи | О | Целое | Справочник COMM_TYPE |  |
| COMM_CTYPE | Вид линейно-кабельного сооружения связи | У | Целое | Справочник COMM_CTYPE | Заполняется для объекта 602041602 |
| CABLE_TYPE | Тип кабельной связи | У | Целое | Справочник CABLE_TYPE | Заполняется для объекта 602041602 |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

94.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Вид линий связи - COMM_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Кабельная линия связи |
| 2 | Радиорелейная линия связи |
| 3 | Спутниковая линия связи |
| 4 | Комбинированная линия связи |
| 5 | Тропосферная линия связи |

б) Справочник: Вид ЛКСС - COMM_CTYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Подземный |
| 2 | Подводный |
| 3 | Подвесной (на опорах) |
| 4 | Комбинированный |

в) Справочник: Типы линий связи - CABLE_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Медная кабельная линии связи |
| 2 | Волоконно-оптическая линия связи |

# 95. Класс объектов "Гидротехнические сооружения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: HydraulicStructures.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный, точечный.

95.1. Перечень объектов в классе "Гидротехнические сооружения":

95.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| GTS_CLASS | Класс гидротехнического сооружения | Н | Целое | Справочник GTS_CLASS |  |
| WEAR_PRCNT | Процент износа, % | Н | Вещественное |  |  |
| FACT_USE | Фактическое использование объекта, % | Н | Вещественное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| DANGER_OBJ | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Н | Целое | Общий справочник DANGER_OBJ |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

95.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Класс гидротехнического сооружения - GTS_CLASS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | I класс |
| 2 | II класс |
| 3 | III класс |
| 4 | IV класс |

# 96. Класс объектов "Объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: EngProtectionObj.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - линейный, точечный.

96.1. Перечень объектов в классе "Объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов":

96.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| CEP_CLASS | Класс сооружений инженерной защиты | Н | Целое | Справочник CEP_CLASS |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

96.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Класс сооружений инженерной защиты - CEP_CLASS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | I класс защитных сооружений |
| 2 | II класс защитных сооружений |
| 3 | III класс защитных сооружений |
| 4 | IV класс защитных сооружений |

# 97. Набор общих справочников раздела VII.4 "Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры"

97.1. Справочник: Тип топлива - FUEL_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Природный газ |
| 2 | Попутный нефтяной газ (ПНГ) |
| 3 | Смесь природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) |
| 4 | Доменный газ |
| 5 | Коксовый газ |
| 6 | Уголь |
| 7 | Мазут |
| 8 | Дизельное топливо |
| 9 | Древесина |
| 10 | Торф |
| 11 | Биотопливо |
| 12 | Иной вид топлива |  |

97.2. Справочник: Напряжение - VOLTAGE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1150 | 1150 кВ |
| 800 | 800 кВ |
| 750 | 750 кВ |
| 600 | 600 кВ |
| 500 | 500 кВ |
| 400 | 400 кВ |
| 330 | 330 кВ |
| 300 | 300 кВ |
| 220 | 220 кВ |
| 150 | 150 кВ |
| 110 | 110 кВ |
| 60 | 60 кВ |
| 35 | 35 кВ |
| 20 | 20 кВ |
| 10 | 10 кВ |
| 6 | 6 кВ |

97.3. Справочник: Тип тока - CURRENT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Постоянный |
| 2 | Переменный |

97.4. Справочник: Вид расположения объекта - PLINE_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Надземный |
| 2 | Подземный |
| 3 | Подземный в тоннеле, коллекторе |
| 4 | Наземный |
| 5 | Подводный |
| 6 | Морской |

# VII.5 Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения

# 98. Класс объектов "Объекты ФСИН России" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Prison.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

98.1. Перечень объектов в классе "Объекты ФСИН России"

98.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| FSES_STYPE | Подтип объекта ФСИН России | У | Целое | Справочник FSES_STYPE |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS | Федеральное значение |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |

98.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подтип объекта ФСИН России - FSES_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Уголовно-исполнительная инспекция |
| 2 | Исправительный центр |
| 3 | Арестный дом |
| 4 | Колония-поселение |
| 5 | Воспитательная колония |
| 6 | Лечебное исправительное учреждение |
| 7 | Исправительная колония общего, строгого или особого режима |
| 8 | Тюрьма |
| 9 | Следственный изолятор |
| 10 | Исправительная колония особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы |

# 99. Класс объектов "Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: EmergencyProtectionObj.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

99.1. Перечень объектов в классе "Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

99.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| FP_TYPE | Вид пожарной охраны | У | Целое | Справочник FP_TYPE | Заполняется для объекта 602050202 |
| FP_CLASS | Классификация зданий пожарных депо | У | Целое | Справочник FP_CLASS | Заполняется для объекта 602050202 |
| FE_COUNT | Количество автомобилей | У | Целое |  | Заполняется для объекта 602050202 |
| W_SOURCE | Источники наружного противопожарного водоснабжения и подъезды к ним | У | Целое | Справочник W_SOURCE | Заполняется для объекта 602050202 |
| FS_OBJECTS | Объекты лесопожарной охраны | У | Целое | Справочник FS_OBJECTS | Заполняется для объекта 602050203 |
| D_OBJECTS | Вид потенциально-опасного объекта | У | Целое | Справочник D_OBJECTS | Заполняется для объекта 602050204 |
| S_ALERT | Система оповещения населения | У | Целое | Справочник S_ALERT | Заполняется для объекта 602050205 |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

99.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Вид пожарной охраны - FP_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Государственная противопожарная служба |
| 2 | Муниципальная пожарная охрана |
| 3 | Ведомственная пожарная охрана |
| 4 | Частная пожарная охрана |
| 5 | Добровольная пожарная охрана |

б) Справочник: Классификация зданий пожарных депо - FP_CLASS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений |
| 2 | II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений |
| 3 | III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций |
| 4 | IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций |
| 5 | V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений |

в) Справочник: Источники наружного противопожарного водоснабжения и подъезды к ним - W_SOURCE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Искусственный водоем |
| 2 | Естественный водоем |

г) Справочник: Объекты лесопожарной охраны - FS_OBJECTS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Пожарно-химическая станция (ПХС) |
| 2 | Вышка наблюдательная |
| 3 | Пост наблюдательный |
| 4 | Минерализованная полоса |

д) Справочник: Вид потенциально-опасного объекта - D_OBJECTS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Радиационно-опасный объект |
| 2 | Химически опасный объект |
| 3 | Гидродинамический опасный объект |
| 4 | Взрывопожароопасный объект |
| 5 | Биологически опасный объект |
| 6 | Объект жизнеобеспечения |

е) Справочник: Системы оповещения населения - S_ALERT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения |
| 2 | Муниципальные системы оповещения |
| 3 | Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) |
| 4 | Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения (ОКСИОН) |
| 5 | Система информирования и оповещения населения на транспорте (СИЗОНТ) |
| 6 | Локальная система оповещения (ЛСО) |

# 100. Класс объектов "Места погребения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Cemetery.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

100.1. Перечень объектов в классе "Места погребения":

100.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| CEMET_TYPE | Тип кладбища | У | Целое | Справочник CEMET_TYPE | Заполняется для объекта 602020301 |
| CEMET_STYPE | Классификация кладбища в соответствии с санитарной классификацией | У | Целое | Справочник CEMET_STYPE | Заполняется для объекта 602020301 |
| CEMET_WTYPE | Тип воинского кладбища, военного мемориального кладбища | У | Целое | Справочник CEMET_WTYPE | Заполняется для объекта 602050302 |
| CEMET_STAT | Статус кладбища | У | Целое | Справочник CEMET_STAT | Заполняется для объектов 602020301, 602050302 |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | О | Целое | Общий справочник HZRD_CLASS |  |
| AREA | Площадь объекта, га | О | Вещественное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

100.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип кладбища - CEMET_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Общественное |
| 2 | Вероисповедальное |

б) Справочник: Классификация кладбища в соответствии с санитарной классификацией - CEMET_STYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га |
| 2 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га |
| 3 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га |
| 4 | Сельское кладбище |

в) Справочник: Тип воинского кладбища, военного мемориального кладбища - CEMET_WTYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Федеральное военное мемориальное кладбище |
| 2 | Воинское кладбище |
| 3 | Военное мемориальное кладбище |

г) Справочник: Статус кладбища - CEMET_STAT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Действующее |
| 2 | Закрытое |

# 101. Класс объектов "Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: EnvMonitoring.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

101.1. Перечень объектов в классе "Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды":

101.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| ZONE_SIZE | Размер охранной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| AREA | Площадь объекта, га | О | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 102. Класс объектов "Объекты охраны животного мира" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: WildlifeProtection.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

102.1. Перечень объектов в классе " Объекты охраны животного мира":

102.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CLASS |  |
| AREA | Площадь объекта, га | О | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 103 Класс объектов "Иные объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: OtherObject.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

103.1. Перечень объектов в классе " Иные объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения":

103.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| LAWSOURCE | Реквизиты нормативного акта, устанавливающего тип объекта | О | Символьное |  |  |
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CLASS |  |
| HZRD_CAT | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Н | Целое | Общий справочник HZRD_CAT |  |
| SZZ_SIZE | Размер санитарно-защитной зоны, м | Н | Вещественное |  |  |
| AREA | Площадь объекта, га | О | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# VIII. Зоны с особыми условиями использования территорий

Кодовое наименование раздела: SpecialUseTerritory.

# 104. Класс объектов "Санитарно-защитная зона" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: SanitaryProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

104.1. Перечень объектов в классе "Санитарно-защитная зона":

104.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| SZZ_TYPE | Тип санитарно-защитной зоны | О | Целое | Справочник SZZ_TYPE |  |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | О | Целое | Общий справочник HZRD_CLASS |  |
| SPZ_EVENT | Планируемое событие/мероприятие по санитарно-защитной зоне | О | Целое | Справочник SPZ_EVENT |  |
| ZONE_DESC | Описание расчетной или установленной зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | О | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

104.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип санитарно-защитной зоны - SZZ_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Ориентировочная (нормативная) зона |
| 2 | Расчетная (предварительная) зона |
| 3 | Установленная (окончательная) зона |

б) Справочник: Планируемое событие/мероприятие по санитарно-защитной зоне - SPZ_EVENT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Сохраняемая |
| 2 | Ликвидируемая (при выносе объекта) |
| 3 | Требующая изменения границы |

# 105. Класс объектов "Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: TranspSanitaryGapZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

105.1. Перечень объектов в классе "Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций":

105.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание санитарного разрыва | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 106. Класс объектов "Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: EngSanitaryGapZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

106.1. Перечень объектов в классе "Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций":

106.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание санитарного разрыва | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 107. Класс объектов "Охранная зона транспортных коммуникаций" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: TranspProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

107.1. Перечень объектов в классе "Охранная зона транспортных коммуникаций":

107.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О |  | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | H | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 108. Класс объектов "Охранная зона инженерных коммуникаций" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: EngProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

108.1. Перечень объектов в классе "Охранная зона инженерных коммуникаций":

108.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 109. Класс объектов "Охранная зона особо охраняемых природных территорий" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: NatureProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

109.1. Перечень объектов в классе "Охранная зона особо охраняемых природных территорий":

109.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_OOPT | Тип охранной зоны особо охраняемых природных территорий | Н | Целое | Справочник ZONE_OOPT |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | H | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

109.3 Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип охранной зоны особо охраняемой природной территории - ZONE_OOPT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Охранная зона государственного природного заповедника, в том числе биосферного |
| 2 | Охранная зона национального парка |
| 3 | Охранная зона природного парка |
| 4 | Охранная зона государственного природного заказника |
| 5 | Охранная зона памятника природы |
| 6 | Охранная зона дендрологического парка либо ботанического сада |
| 7 | Охранная зона иных особо охраняемых природных территорий |

# 110. Класс объектов "Охранная зона иного назначения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: OtherProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

110.1. Перечень объектов в классе "Охранная зона иного назначения":

110.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | H | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 111. Класс объектов "Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: DrinkWaterProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

111.1. Перечень объектов в классе "Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения":

111.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 112. Класс объектов "Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ResortProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

112.1. Перечень объектов в классе "Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны":

112.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 113. Класс объектов "Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: HeritageProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

113.1. Перечень объектов в классе "Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации":

113.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 114. Класс объектов "Водоохранные зоны" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: WaterProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

114.1. Перечень объектов в классе "Водоохранные зоны":

114.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 115. Класс объектов "Прибрежные защитные полосы" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: CoastalProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

115.1. Перечень объектов в классе "Прибрежные защитные полосы":

115.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | H | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 116. Класс объектов "Береговые полосы" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Foreshore.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

116.1. Перечень объектов в классе "Береговые полосы":

116.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 117. Класс объектов "Зоны затопления и подтопления" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: FloodArea.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

117.1. Перечень объектов в классе "Зоны затопления и подтопления"

117.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| FLOODING_T | Характеристика зоны затопления | У | Целое | Справочник FLOODING_T | Заполняется для объекта 603011401 |
| UDERFL_T | Характеристика зоны подтопления | У | Целое | Справочник UDERFL_T | Заполняется для объекта 603011402 |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

117.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Характеристика зоны затопления - FLOODING _Т (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Не зарегулированные водотоки и естественные водоемы при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности |
| 2 | Устьевые участки водотоков при нагонных явлениях расчетной обеспеченности |
| 3 | Водохранилища при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды |
| 4 | Зарегулированные водотоки в нижних бьефах гидроузлов, при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности |

б) Справочник: Характеристика зоны подтопления - UDERFL_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | сильное подтопление (глубина залегания грунтовых вод менее 0,3 м) |
| 2 | умеренное подтопление (глубина залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м) |
| 3 | слабое подтопление (глубина залегания грунтовых вод от 2 до 3 м) |

# 118. Класс объектов "Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: FishProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

118.1. Перечень объектов в классе "Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны":

118.2 Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 119. Класс объектов "Зоны охраняемых объектов" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ProtectionZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

119.1. Перечень объектов в классе "Зоны охраняемых объектов":

119.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 120. Класс объектов "Иные зоны с особыми условиями использования" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: OtherZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

120.1. Перечень объектов в классе "Иные зоны с особыми условиями использования":

120.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| ZONE_DESC | Описание зоны | Н | Символьное |  |  |
| OBJECTNAME | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Н | Символьное |  |  |
| AEROSZONE | Подзона приаэродромной территории | У | Целое | Справочник AEROSZONE | Заполняется для объекта 603011702 |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

120.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Подзона приаэродромной территории - AEROSZONE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Первая подзона |
| 2 | Вторая подзона |
| 3 | Третья подзона |
| 4 | Четвертая подзона |
| 5 | Пятая подзона |
| 6 | Шестая подзона |
| 7 | Седьмая подзона |

# IX. Территории объектов культурного наследия

# IX.1. Объекты культурного наследия, границы их территорий

Кодовое наименование раздела: History.

# 121. Класс объектов "Объекты культурного наследия (ОКН)" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Heritage.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - точечный.

121.1. Перечень объектов в классе "Объекты культурного наследия (ОКН)":

121.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных: | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер объекта культурного наследия на карте | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| REG_NUMBER | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия | Н | Символьное |  |  |
| HIST_CAT | Категория историко-культурного значения | О | Целое | Общий справочник раздела HIST_CAT |  |
| HER_TYPE | Вид памятника | О | Целое | Справочник HER_TYPE | Заполняется для объекта 604010101 |
| ANS_TYPE | Вид ансамбля | О | Целое | Справочник ANS_TYPE | Заполняется для объекта 604010102 |
| HIST_OUT | Объекты выдающейся культурной ценности | Н | Целое | Справочник HIST_OUT |  |
| OCH_USE | Использование объекта культурного наследия | Н | Целое | Справочник OCH_USE |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | Н | Целое | Общий справочник STATUS_PR | Заполняется для объектов 604010103, 604010104 |

121.3. Описание используемых справочников должно содержать;

а) Справочник: Вид памятника - HER_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Памятники градостроительства и архитектуры |
| 2 | Памятники истории |
| 3 | Памятники монументального искусства |
| 4 | Объект археологического наследия (памятник археологии) |
| 5 | Иные виды памятников |

б) Справочник: Вид ансамбля - ANS_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Памятники градостроительства и архитектуры |
| 2 | Памятники истории |
| 3 | Памятники монументального искусства |
| 4 | Объект археологического наследия (памятник археологии) |
| 5 | Памятники градостроительства и архитектуры, истории |
| 6 | Памятники градостроительства и архитектуры, монументального искусства |
| 7 | Памятники градостроительства и архитектуры, археологии |
| 8 | Памятники истории, монументального искусства |
| 9 | Памятники истории, археологии |
| 10 | Памятники монументального искусства, археологии |
| 11 | Памятники градостроительства и архитектуры, истории, монументального искусства |
| 12 | Памятники градостроительства и архитектуры, истории, археологии |
| 13 | Памятники градостроительства и архитектуры, монументального искусства, археологии |
| 14 | Памятники истории, монументального искусства, археологии |
| 15 | Памятники градостроительства и архитектуры, истории, монументального искусства, археологии |

в) Справочник: Использование объекта культурного наследия или пользователь - OCH_USE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Музей, архив, библиотека |
| 2 | Организация науки и образования |
| 3 | Театрально-зрелищная организация |
| 4 | Орган государственной власти или местного самоуправления |
| 5 | Воинская часть |
| 6 | Религиозная организация |
| 7 | Организация здравоохранения |
| 8 | Организация транспорта |
| 9 | Производственная организация |
| 10 | Организация торговли |
| 11 | Организация общественного питания |
| 12 | Гостиница, отель |
| 13 | Офисные помещения |
| 14 | Жилье |
| 15 | Парки, сады |
| 16 | Некрополи, захоронения |
| 17 | Не используется |
| 18 | Иное |

# 122. Класс объектов "Границы территорий объектов культурного наследия" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Heritage Area.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

122.1. Перечень объектов в классе "Границы территорий объектов культурного наследия":

122.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных: | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер объекта культурного наследия на карте | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| REG_NUMBER | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия | Н | Символьное |  |  |
| SPECIFIC | Вид, видовая принадлежность объекта культурного наследия | О | Целое | Справочник SPECIFIC |  |
| HIST_CAT | Категория историко-культурного значения | О | Целое | Общий справочник раздела HIST_CAT |  |
| HIST_OUT | Объекты выдающейся культурной ценности | Н | Целое | Справочник HIST_OUT |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта (границы) | Н | Целое | Общий справочник STATUS PR |  |

122.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Вид, видовая принадлежность объекта культурного наследия - SPECIFIC (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Памятник |
| 2 | Ансамбль |
| 3 | Достопримечательное место |

# IX.2. Исторические поселения и предметы их охраны

# 123. Класс объектов "Границы территории исторического поселения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: HistoricSettlement.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

123.1. Перечень объектов в классе "Границы территории исторического поселения":

123.2. Описание атрибутивных данных должен содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных: | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| SETTL_CAT | Категория историко-культурного значения исторического поселения | О | Целое | Справочник SETTL_CAT |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения |
| NOTE | Примечание | H | Символьное |  |  |

123.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Категория историко-культурного значения исторического поселения - SETTL_CAT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Федеральное значение |
| 2 | Региональное значение |

# 124. Набор общих справочников раздела "Объекты культурного наследия, границы их территорий" должен содержать:

124.1. Справочник: Категория историко-культурного значения - HIST_CAT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Федеральное значение |
| 2 | Региональное значение |
| 3 | Местное значение |
| 4 | Без категории - выявленный объект культурного наследия |
| 5 | Без категории - объект, обладающий признаками объекта культурного наследия |

124.2. Справочник: Объекты выдающейся культурной ценности - HIST_OUT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации |
| 2 | Объект всемирного наследия ЮНЕСКО |

124.3. Справочник: Состояние предмета охраны исторического поселения - STATUS_OCH (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Сохранившийся |
| 2 | Утраченный |
| 3 | Частично сохранившийся |

# X. Особо охраняемые природные территории

Кодовое наименование раздела: ProtectArea.

# 125. Класс объектов "Особо охраняемые природные территории" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: NatureProtectArea.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

125.1. Перечень объектов в классе "Особо охраняемые природные территории":

125.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| LOCATION | Местоположение | Н | Символьное |  |  |
| AREA | Площадь объекта, га | Н | Вещественное |  |  |
| OBJ_DESC | Описание объекта | Н | Символьное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# XI. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Кодовое наименование раздела: RiskZone.

# 126. Класс объектов "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: NaturalRiskZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

126.1. Перечень объектов в классе "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера":

126.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное |  |  |
| EME_SOURCE | Источник природной чрезвычайной ситуации | О | Целое | Общий справочник раздела EME_SOURCE |  |
| RISK_CAT | Категория опасности процесса | Н | Целое | Общий справочник раздела RISK_CAT |  |
| EME_CLASS | Классификация чрезвычайной ситуации | О | Целое | Общий справочник раздела EME_CLASS |  |
| OTHER | Иной параметр и его единицы измерения | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |

# 127. Класс объектов "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: TechnoRiskArea.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

127.1. Перечень объектов в классе "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера":

127.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное |  |  |
| TM_SOURCE | Источник техногенной чрезвычайной ситуации | О | Целое | Общий справочник раздела TM_SOURCE |  |
| IND_TYPE | Вид техногенной аварии | О | Целое | Общий справочник раздела IND_TYPE |  |
| RAD_CLASS | Степень возможного радиоактивного загрязнения | Н | Целое | Общий справочник раздела RAD_CLASS |  |
| EME_CLASS | Классификация чрезвычайной ситуации | О | Целое | Общий справочник раздела EME_CLASS |  |
| OTHER | Иной параметр и его единицы измерения | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |

# 128. Класс объектов "Зона экстренного оповещения" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: HazardArea.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

128.1. Перечень объектов в классе "Зона экстренного оповещения":

128.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |

# 129. Набор общих справочников раздела XI "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" должен содержать:

129.1. Справочник: Источник природной чрезвычайной ситуации - EME_SOURCE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Землетрясение |
| 2 | Вулканическое извержение |
| 3 | Оползень |
| 4 | Обвал |
| 5 | Сель |
| 6 | Карст |
| 7 | Просадка в лессовых грунтах |
| 8 | Эрозия |
| 9 | Переработка берегов |
| 10 | Цунами |
| 11 | Лавина |
| 12 | Наводнение |
| 13 | Половодье |
| 14 | Паводок |
| 15 | Подтопление |
| 16 | Затор |
| 17 | Штормовой нагон воды |
| 18 | Сильный ветер |
| 19 | Смерч |
| 20 | Ураган |
| 21 | Пыльная буря |
| 22 | Суховей |
| 23 | Сильные осадки |
| 24 | Засуха |
| 25 | Заморозки |
| 26 | Туман |
| 27 | Гроза |
| 28 | Продолжительные дожди (ливни) |
| 29 | Снегопад |
| 30 | Град |
| 31 | Гололед |
| 32 | Мерзлотные процессы |
| 33 | Природный пожар |

129.2. Справочник: Категория опасности природного процесса (ОПП) - RISK_CAT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Чрезвычайно опасный (катастрофический) |
| 2 | Весьма опасный |
| 3 | Опасный |
| 4 | Умеренно опасный |

129.3. Справочник: Источник техногенной чрезвычайной ситуации - TM_SOURCE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Промышленная авария (катастрофа) |
| 2 | Опасное происшествие на транспорте |
| 3 | Пожар (взрыв) |

129.4. Справочник: Вид техногенной чрезвычайной ситуации - IND_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Радиационная авария |
| 2 | Химическая авария |
| 3 | Биологическая авария |
| 4 | Гидродинамическая авария |
| 5 | Пожар, взрыв |
| 6 | Авария электроэнергетической системы, системы связи |
| 7 | Авария коммунальной системы жизнеобеспечения |
| 8 | Транспортная авария |
| 9 | Авария на магистральном трубопроводе |
| 10 | Авария на подземном сооружении |

129.5. Справочник: Степень радиоактивного загрязнения - RAD_CLASS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Умеренного |
| 2 | Сильного |
| 3 | Опасного |
| 4 | Чрезвычайно-опасного |

129.6. Справочник: Классификация чрезвычайной ситуации - EME_CLASS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Локального характера |
| 2 | Муниципального характера |
| 3 | Межмуниципального характера |
| 4 | Регионального характера |
| 5 | Межрегионального характера |
| 6 | Федерального характера |

# XII. Особые экономические зоны

Кодовое наименование раздела: EconomicArea.

# 130. Класс объектов "Особые экономические зоны" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: SpecialEconomicArea.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

130.1. Перечень объектов в классе "Особые экономические зоны":

130.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| MAIN_ACTIV | Основная специализация, вид деятельности | Н | Символьное |  |  |
| ADD_ACTIV | Дополнительные виды деятельности | Н | Символьное |  |  |
| AREA | Общая площадь территории зоны, га | Н | Вещественное |  |  |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное |  |  |
| WRK_COUNT | Оценка количества рабочих мест, единиц | Н | Целое |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG STATUS |  |

# XIII. Месторождения и проявления полезных ископаемых

Кодовое наименование раздела: Mineral

# 131. Класс объектов "Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: MineralArea.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

131.1. Перечень объектов в классе "Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей":

131.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | Н | Символьное |  |  |
| LOCATION | Местоположение | Н | Символьное |  |  |
| MIN_DEVELP | Недропользователь | О | Символьное |  |  |
| MINERALS | Полезные ископаемые | Н | Символьное |  |  |
| LICENCE | Лицензия | О | Символьное |  |  |
| DATE_START | Дата выдачи лицензии | Н | Символьное |  |  |
| DATE_CLOSE | Дата окончания лицензии | Н | Символьное |  |  |
| AREA | Площадь, кв. км. | Н | Вещественное |  |  |
| STATUS_OTV | Статус отвода | О | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |

# 132. Класс объектов "Месторождения и проявления полезных ископаемых" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: MineralDep.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

132.1. Перечень объектов в классе "Месторождения и проявления полезных ископаемых":

132.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | Н | Символьное |  |  |
| MIN_MTYPE | Вид металлических полезных ископаемых | У | Целое | Справочник MIN_MTYPE | Заполняется для объекта 609010204 |
| MIN_NTYPE | Вид неметаллических полезных ископаемых | У | Целое | Справочник MIN_NTYPE | Заполняется для объекта 609010205 |
| MINERALS | Вид полезных ископаемых | О | Символьное |  |  |
| MIN_ATYPE | Вид участка недр | О | Целое | Справочник MIN_ATYPE |  |
| N_GRF | Номер паспорта государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых | Н | Символьное |  |  |
| MAS | Индекс массива государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

132.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Вид металлических полезных ископаемых - MIN_MTYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Черные металлы |
| 2 | Цветные металлы |
| 3 | Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы |
| 4 | Благородные металлы |
| 5 | Радиоактивные металлы |
| 6 | Комплексные объекты металлических полезных ископаемых |

б) Справочник: Вид неметаллических полезных ископаемых - MIN_NTYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Минеральные удобрения |
| 2 | Оптические материалы |
| 3 | Химическое сырье |
| 4 | Керамическое и огнеупорное сырье |
| 5 | Абразивные материалы |
| 6 | Горнотехническое сырье |
| 7 | Драгоценные камни, поделочное сырье |
| 8 | Строительные материалы |
| 9 | Соли |

в) Справочник: Вид участка недр - MIN_ATYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Месторождение полезных ископаемых |
| 2 | Проявление полезных ископаемых |

# XIV. Иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях использования территорий

# XIV. 1. Функциональные зоны

Кодовое наименование раздела: FZ.

# 133. Класс объектов "Функциональные зоны" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: FunctionalZone.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

133.1. Перечень объектов в классе "Функциональные зоны":

133.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| FZ_MFSTP | Вид многофункциональной общественно-деловой зоны | У | Целое | Справочник FZ_MFSTP | Заполняется для объекта 701010301 |
| FZ_ODSTP | Вид зоны специализированной общественной застройки | У | Целое | Справочник FZ_ODSTP | Заполняется для объекта 701010302 |
| FZ_INGSTP | Вид зоны инженерной инфраструктуры | У | Целое | Справочник FZ_INGSTP | Заполняется для объекта 701010404 |
| FZ_TRSTP | Вид зоны транспортной инфраструктуры | У | Целое | Справочник FZ_TRSTP | Заполняется для объекта 701010405 |
| FZ_SHSTP | Вид иной зоны сельскохозяйственного назначения | У | Целое | Справочник FZ_SHSTP | Заполняется для объекта 701010504 |
| FZ_RECSTP | Вид зоны отдыха | У | Целое | Справочник FZ_RECSTP | Заполняется для объекта 701010602 |
| FZ_ORECSTP | Вид иной рекреационной зоны | У | Целое | Справочник FZ_ORECSTP | Заполняется для объекта 701010606 |
| AREA | Площадь, га | О | Вещественное |  |  |
| INFO_OBJ | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | Н | Символьное |  |  |
| CONSTR_DEN | Коэффициент застройки, % | Н | Вещественное |  |  |
| BLD_HEIGHT | Этажность застройки | Н | Целое |  |  |
| POP_DEN | Плотность населения, чел/га | Н | Вещественное |  | Заполняется для объектов 701010100 - 701010303 |
| POPULATION | Численность населения, чел. | Н | Целое |  | Заполняется для объектов 701010100 - 701010303 |
| HZRD_CLASS | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Н | Целое |  |  |
| OTHER | Иной параметр и его единицы измерения | Н | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |
| REG_STATUS | Уровень управления в Российской Федерации для объектов, размещаемых в границах функциональной зоны | У | Целое | Общий справочник REG_STATUS | Заполняется для планируемых функциональных зон |

133.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Вид многофункциональной общественно-деловой зоны - FZ_MFSTP (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Зона общегородского центра |
| 2 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| 3 | Зона объектов торговли |
| 4 | Зона объектов общественного питания |
| 5 | Зона объектов коммунально-бытового назначения |
| 6 | Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |

б) Справочник: Вид зоны специализированной общественной застройки - FZ_ODSTP (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Зона дошкольных образовательных организаций |
| 2 | Зона общеобразовательных организаций |
| 3 | Зона организаций дополнительного образования |
| 4 | Зона объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования |
| 5 | Зона специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением |
| 6 | Зона научных организаций |
| 7 | Зона объектов культуры и искусства |
| 8 | Зона объектов здравоохранения |
| 9 | Зона объектов социального назначения |
| 10 | Зона объектов физической культуры и массового спорта |
| 11 | Зона культовых зданий и сооружений |
| 12 | Зона специализированной общественной застройки иных видов |

в) Справочник: Вид зоны инженерной инфраструктуры - FZ_INGSTP (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Зона объектов водоснабжения |
| 2 | Зона объектов водоотведения |
| 3 | Зона объектов теплоснабжения |
| 4 | Зона объектов газоснабжения |
| 5 | Зона объектов электроснабжения |
| 6 | Зона объектов связи |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры иных видов |

г) Справочник: Вид зоны транспортной инфраструктуры - FZ_TRSTP (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Зона объектов автомобильного транспорта |
| 2 | Зона объектов железнодорожного транспорта |
| 3 | Зона объектов воздушного транспорта |
| 4 | Зона объектов водного транспорта |
| 5 | Зона объектов трубопроводного транспорта |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры иных видов |
| 7 | Зона улично-дорожной сети |

д) Справочник: Вид иной зоны сельскохозяйственного назначения - FZ_SHSTP (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Зона для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2 | Зона для ведения крестьянского фермерского хозяйства |
| 3 | Зона для целей аквакультуры (рыбоводства) |
| 4 | Зона, предназначенная для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей |
| 5 | Зона для создания защитных лесных насаждений |

е) Справочник: Вид зоны отдыха - FZ_RECSTP (тип поля кода значения - Символьное):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Зона детских оздоровительных учреждений |
| 2 | Зона оздоровительно-спортивных лагерей |
| 3 | Зона пляжей |
| 4 | Зона иных объектов отдыха и туризма |

ж) Справочник: Вид иной рекреационной зоны - FZ_ORECSTP (тип поля кода значения - Символьное):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Зона ботанических садов |
| 2 | Зона зоопарков |
| 3 | Зона лугопарков |
| 4 | Зона гидропарков |
| 5 | Зона тематических парков иных видов |

# XIV.2. Земли по категориям

Кодовое наименование раздела: Land.

# 134. Класс объектов "Земли по категориям" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: LandUse.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

134.1. Перечень объектов в классе "Земли по категориям":

134.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# XIV.3. Особо охраняемые территории

Кодовое наименование раздела: SpecailArea

# 135. Класс объектов "Лечебно-оздоровительные местности и курорты" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ResortArea.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - точечный, площадной.

135.1. Перечень объектов в классе "Лечебно-оздоровительные местности и курорты":

135.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| AREA | Площадь, га | Н | Вещественное |  |  |
| FUNCTION | Назначение объекта | У | Символьное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | Н | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 136. Класс объектов "Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: TraditionalArea.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

136.1. Перечень объектов в классе "Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ":

136.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| AREA | Площадь, га | Н | Вещественное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | Н | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# XIV.4. Территории, зоны и площадки для инвестиционной деятельности, комплексного развития

Кодовое наименование раздела: Investment

# 137. Класс объектов "Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: InvestmentZone

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

137.1. Перечень объектов в классе "Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности":

137.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| MAIN_ACTIV | Основная специализация, перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности | Н | Символьное |  |  |
| AREA | Общая площадь территории зоны (кластера), га | Н | Вещественное |  |  |
| LIVE_TIME | Срок функционирования зоны | Н | Целое |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | Н | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# 138. Класс объектов "Комплексное развитие территорий" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: AreaBaseDevelopment

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

138.1. Перечень объектов в классе "Комплексное развитие территорий":

138.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| AREA | Общая площадь территории, га | О | Вещественное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | Н | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS |  |

# XV. Охрана окружающей среды

Кодовое наименование раздела: EnvironmentProtection

# 139. Класс объектов "Территории зеленого фонда городских и сельских поселений" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: GreeneryPlanting

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

139.1. Перечень объектов в классе "Территории зеленого фонда городских и сельских поселений":

139.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | Н | Символьное |  |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| OBJ_DESC | Описание объекта | Н | Символьное |  |  |
| OZSN_TYPE | Тип озелененной территории специального назначения | У | Целое | Справочник OZSN_TYPE | Заполняется для объекта 705010500 |
| AREA | Площадь, га | Н | Вещественное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS |  |

139.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Тип озелененной территории специального назначения - OZSN_TYPE (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Питомники садово-паркового хозяйства, цветочно-оранжерейные хозяйства |
| 2 | Озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных зон |
| 3 | Насаждения вдоль автомобильных и железных дорог |
| 4 | Иные озелененные территории специального назначения |

# 140. Класс объектов "Лесопарковый зеленый пояс" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: ForestPark

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

140.1. Перечень объектов в классе "Лесопарковый зеленый пояс":

140.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| OBJ_DESC | Описание объекта | Н | Символьное |  |  |
| AREA | Площадь, га. | Н | Вещественное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  |  |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 141. Класс объектов "Объекты накопленного вреда окружающей среде, водные объекты, подлежащие реабилитации" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: EnvDanger

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной, точечный.

141.1. Перечень объектов в классе "Объекты накопленного вреда окружающей среде, водные объекты, подлежащие реабилитации":

141.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное |  |  |
| ОКТМО | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО |  |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное |  |  |
| OBJ_DESC | Описание объекта | Н | Символьное |  |  |
| AREA | Площадь, га. | Н | Вещественное |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |

# XVI. Природные объекты

Кодовое наименование раздела: Nature.

# 142. Класс объектов "Леса" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Forest.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.

142.1. Перечень объектов в классе "Леса":

142.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| FOREST_CAT | Категории защитных лесов | Н | Целое | Справочник FOREST_CAT | Заполняется для объекта 706010100 |
| FOREST_T | Категория леса, выполняющего функции защиты природных и иных объектов | Н | Целое | Справочник FOREST_T | Заполняется для объекта 706010100 и защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (справочник FOREST_CAT - значение 3) |
| FOREST_VAL | Категория ценности леса | Н | Целое | Справочник FOREST_VAL | Заполняется для объекта 706010100 и защитных, ценных лесов (справочник FOREST_CAT - значение 4) |
| FOREST_OS | Категория особо защитных участков лесов | Н | Целое | Справочник FOREST_OS | Заполняется для объекта 706010100 |
| AREA | Площадь, га | Н | Вещественное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | Н | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных |
| NOTE | Примечание | Н | Символьное |  |  |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

142.3. Описание используемых справочников должно содержать:

а) Справочник: Категории защитных лесов - FOREST_CAT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Лес, расположенный на особо охраняемой природной территории |
| 2 | Лес, расположенный в водоохранной зоне |
| 3 | Лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов |
| 4 | Ценный лес |

б) Справочник: Лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов - FOREST_T (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Лес, расположенный в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2 | Лес, расположенный вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 3 | Зеленая зона |
| 4 | Лесопарковая зона |
| 5 | Городской лес |
| 6 | Лес, расположенный в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов |

в) Справочник: Ценный лес - FOREST_VAL (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Государственная защитная лесная полоса |
| 2 | Противоэрозионный лес |
| 3 | Лес, расположенный в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах |
| 4 | Лес, имеющий научное или историческое значение |
| 5 | Орехово-промысловая зона |
| 6 | Лесные плодовые насаждения |
| 7 | Ленточный бор |
| 8 | Запретная полоса леса, расположенная вдоль водного объекта |
| 9 | Нерестоохранная полоса леса |

г) Справочник: Особо ценный участок леса - FOREST_OS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов |
| 2 | Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами |
| 3 | Лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного семеноводства |
| 4 | Заповедные лесные участки |
| 5 | Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений |
| 6 | Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных |
| 7 | Другие особо защитные участки лесов |

# 143. Класс объектов "Поверхностные водные объекты" должен содержать:

Кодовое наименование слоя: Hydro.

Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - точечный, линейный, площадной.

143.1. Перечень объектов в классе "Поверхностные водные объекты":

143.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:

| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID |  |  |
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе |  |
| NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное |  |  |
| NAME | Наименование объекта | Н | Символьное |  |  |
| LENGTH | Общая длина водотока, км | Н | Вещественное |  |  |
| AREA | Общая площадь водоема, га | Н | Вещественное |  |  |
| WPZ_SIZE | Размер водоохраной зоны объекта, м | Н | Вещественное |  |  |
| RS_SIZE | Размер прибрежной полосы объекта, м | Н | Вещественное |  |  |
| FSH_SIZE | Размер береговой полосы общего пользования объекта, м | Н | Вещественное |  |  |
| EVENT_TIME | Срок реализации | Н | Целое |  |  |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное |  | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных |
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |  |

# 144. Набор общих справочников должен содержать:

144.1. Справочник: Значение объекта - REG_STATUS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Федеральное значение |
| 2 | Региональное значение |
| 3 | Местное значение муниципального района |
| 4 | Местное значение городского округа |
| 5 | Местное значение поселения |
| 6 | Иное значение |

144.2. Справочник: Статус объекта - STATUS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Существующий, реконструируемый, строящийся |
| 2 | Планируемый к размещению |
| 3 | Планируемый к реконструкции |
| 4 | Планируемый к ликвидации |

144.3. Справочник: Статус объекта - STATUS_PR (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Существующий |
| 2 | Планируемый |

144.4. Справочник: Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией - HZRD_CLASS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | I класс опасности объекта |
| 2 | II класс опасности объекта |
| 3 | III класс опасности объекта |
| 4 | IV класс опасности объекта |
| 5 | V класс опасности объекта |

144.5. Справочник: Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду - HZRD_CAT (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | I категория |
| 2 | II категория |
| 3 | III категория |
| 4 | IV категория |

144.6. Справочник: Расположение объекта относительно уровня земли - GROUND_POS (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Наземное |
| 2 | Надземное |
| 3 | Подземное |

144.7. Справочник: Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам - DANGER_OBJ (тип поля кода значения - целое):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 1 | Объект использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов) |
| 2 | Гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений |
| 3 | Сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи |
| 4 | Линия электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более |
| 5 | Объект космической инфраструктуры |
| 6 | Объект авиационной инфраструктуры |
| 7 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования |
| 8 | Метрополитен |
| 9 | Морской порт, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов |
| 10 | Тепловая электростанция мощностью 150 мегаватт и выше |
| 11 | Подвесная канатная дорога |
| 12 | Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов |

144.8. Справочник: ОКТМО (557) (тип поля кода значения - символьное):

| Код значения | Значение справочника |
| --- | --- |
| 14605000 | Муниципальный район Алексеевский район и город Алексеевка |
| ... | ... |

______________________________

(1) Введен в действие постановлением Госстандарта России от 23 октября 1999 г. N 423-ст. (ИПК "Издательство стандартов", М., 2005).

(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 51; N 27, ст. 4294.

(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, 4291; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594; N 30, ст. 4605; N 49, ст. 7015, 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873, 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3386, 3387; N 30, ст. 4218, 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378,4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 25, ст. 3595; N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740,4767,4771, 4829.

(4) Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 17 мая 2000 г. N 137-ст. (ИПК "Издательство стандартов", М., 2000).

(5) Утвержден приказом Росстандарта от 7 сентября 2011 г. N 256-ст. ("Стандартинформ", М., 2012).

(6) Толщина условного знака границы 3,0 мм, штрих 6,0 мм интервал 6,0 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 2,5 мм, вертикальные штрихи высотой 5,0 мм располагать на концах штрихов 6,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 6,5 мм, цвет подложки 255,100,100.

(7) Толщина условного знака границы 2,0 мм, штрих 7,0 мм интервал 4,0 мм, в интервале даются два графических элемента диаметром 1,5 мм, вертикальные штрихи высотой 4,0 мм располагать на концах штрихов 7,0 мм цвет 0, 0, 0, толщина подложки 4,0 мм, цвет подложки 255, 190, 190.

(8) Толщина условного знака границы 1,5 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,2 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 2,1 мм, цвет подложки 255, 190, 190.

(9) Толщина условного знака границы 1,5 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,2 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 2,1 мм, цвет подложки 255, 190, 190.

(10) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 220, 220, 220.

(11) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,0 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 220, 220, 220.

(12) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 232, 190, 255.

(13) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,0 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 232, 190, 255.

(14) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 0, 255, 255.

(15) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,0 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 0, 255, 255.

(16) Толщина условного знака границы 1,0 мм, штрих 7,0 мм интервал 7,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 0,9 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 232, 0, 255.

(17) Толщина условного знака границы 1,0 мм, штрих 7,0 мм интервал 7,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 0,9 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 232, 0, 255.

(18) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 7,0 мм интервал 7,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 1,1 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 0, 255, 255.

(19) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 7,0 мм интервал 7,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 1,1 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 0, 255, 255.

(20) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 7,0 мм интервал 7,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 1,1 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 220, 220, 220.

(21) Толщина условного знака границы 1,2 мм, штрих 7,0 мм интервал 7,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 1,1 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 220, 220, 220.

(22) Толщина условного знака границы 1,0 мм, штрих 7,0 мм интервал 8,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 0,8 мм, цвет 0, 0, 0, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 255, 255, 255.

(23) Толщина условного знака границы 1,0 мм, штрих 7,0 мм интервал 8,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 0,8 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 255, 255, 255.

(24) Признак обязательности (признак обязат.) заполнения атрибутивных данных: О - обязательное; У - условное (заполняется для определенных объектов, указанных в столбце "Примечание"); Н - необязательное.

(25) Аптечные организации в документах территориального планирования отображают стационарные специализированные объекты торговли, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами.

(26) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденный приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст.

(27) Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 0, 0, 0.

(28) Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет заливки 255, 0, 0.

(29) Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет заливки 255, 255, 0.

(30) Толщина условного знака 1,2 мм, штрихи 5,0 мм интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 0, 0, 0.

(31) Толщина условного знака 1.2 мм, штрихи 5,0 мм интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет заливки 255, 0, 0.

(32) Толщина условного знака 1,2 мм, штрихи 5,0 мм интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет заливки 255, 255, 0.

(33) Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 230, 0, 0, цвет крайних линий 0, 0, 0.

(34) Толщина условного знака 4,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 230, 0, 0, цвет крайних линий 0, 0, 0.

(35) Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 230, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(36) Толщина условного знака 3,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 168, 0, 0, цвет крайних линий 0, 0, 0.

(37) Толщина условного знака 3,0 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 168, 0, 0, цвет крайних линий 0, 0, 0.

(38)Толщина условного знака 3,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 168, 0, 0 цвет крайних линий 255, 255, 0.

(39) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 168, 0, 0, цвет крайних линий 0, 0, 0.

(40) Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 168, 0, 0, цвет крайних линий 0, 0, 0.

(41) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 168, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(42) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 230,152,0, цвет крайних линий 0, 0, 0.

(43) Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм. толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 230,152,0, цвет крайних линий 0, 0, 0.

(44) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 230,152,0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(45) Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 128, 0, 255, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(46) Толщина условного знака 4,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 128, 0, 255, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(47) Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 128, 0, 255, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(48) Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(49) Толщина условного знака 4,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(50) Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(51) Толщина условного знака 3,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 128, 0, 255, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(52) Толщина условного знака 3,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 128, 0, 255, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(53) Толщина условного знака 3,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 128, 0, 255, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(54) Толщина условного знака 3,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(55)Толщина условного знака 3,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(56) Толщина условного знака 3,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(57) Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(58) Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(59) Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(60) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(61) Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(62) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(63) Толщина условного знака 0,7 мм, цвет 125,0,255.

(64) Толщина условного знака 0,7 мм, штрихи 5мм через 2 мм, цвет 125,0,255.

(65) Толщина условного знака 0,7 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 125,0,255, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(66) Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(67) Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(68) Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(69) Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(70) Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(71) Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(72)Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(73) Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 255.

(74) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0.

(75) Толщина условного знака 1,0 мм, цвет 110, 110, 110.

(76) Толщина условного знака 1,0 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, цвет 110, 110, 110.

(77) Толщина условного знака 1,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, вертикальные штрихи 0,15 мм через 2,4 мм, цвет 0, 0, 0.

(78) Толщина условного знака 1,0 мм, крайние линии толщиной 0,15 мм, штрихи 8,0 мм через 4,0 мм, вертикальные штрихи 0,15 мм через 2,4 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 0, 0.

(79) Толщина условного знака 1,0 мм, крайние линии толщиной 0,15 мм, штрихи 8,0 мм через 4,0 мм, вертикальные штрихи 0,15 мм через 2,4 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(80) Толщина условного знака 1,0 мм, крайние линии толщиной 0,15 мм, штрихи 8,0 мм через 4,0 мм, вертикальные штрихи 0,15 мм через 2,4 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 0, 0, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(81) Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет 0, 0, 0.

(82) Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет 0,0,0 , цвет подложки 255, 0, 0.

(83) Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет 0,0,0 , цвет подложки 255, 255, 0.

(84) Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(85) Толщина условного знака 1,0 мм, средняя линия 0,3 мм, графические элементы 0,5*1,0 мм давать через 7,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(86) Толщина условного знака 1,0 мм, средняя линия 0,3 мм, графические элементы 0,5*1,0 мм давать через 7,0 мм, цвет 0, 0, 0, цвет графических элементов 255, 0, 0.

(87) Толщина условного знака 1,0 мм, средняя линия 0,3 мм, графические элементы 0,5*1,0 мм давать через 7,0 мм, цвет 0, 0, 0, цвет графических элементов 255, 255, 0.

(88) Толщина условного знака 1,0 мм, средняя линия 0,3 мм, графические элементы 0,5*1,0 мм давать через 7,0 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм для отображения ликвидации даются через 20,0 мм, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(89) Толщина условного знака 1,0 мм, средняя линия 0,3 мм, графические элементы 0,5*1,0 мм давать через 7,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(90) Толщина условного знака 1,0 мм, средняя линия 0,3 мм, графические элементы 0,5*1,0 мм давать через 7,0 мм, цвет 255, 0, 0.

(91) Толщина условного знака 1,0 мм, средняя линия 0,3 мм, графические элементы 0,5*1,0 мм давать через 7,0 мм, цвет 255, 255, 0.

(92) Толщина условного знака 1,0 мм, средняя линия 0,3 мм, графические элементы 0,5*1,0 мм давать через 7,0 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм для отображения ликвидации даются через 20,0 мм, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(93) Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 5,0 мм через 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 223, 115, 255.

(94) Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 5,0 мм через 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 223, 115, 255, цвет подложки 255, 0, 0.

(95) Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 5,0 мм через 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 223, 115, 255, цвет подложки 255, 255, 0.

(96) Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм через 5,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(97) Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, штрихи 5,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм располагать посередине штрихов 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 0, 0.

(98) Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, штрихи 5,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм располагать посередине штрихов 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(99) Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм через 5,0 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(100) Толщина условного знака 3,0 мм, толщина средней линии 0,7 мм, вертикальные штрихи высотой 3,0 мм через 7,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(101) Толщина условного знака 3,0 мм, толщина средней линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 3,0 мм располагать посередине штрихов 7,0 мм, толщина подложки 1,4 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 0, 0.

(102) Толщина условного знака 3,0 мм, толщина средней линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 3,0 мм располагать посередине штрихов 7,0 мм, толщина подложки 1,4 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(103) Толщина условного знака 3,0 мм, толщина средней линии 0,7 мм, вертикальные штрихи высотой 3,0 мм через 7,0 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(104) Толщина условного знака 1,3 мм, цвет 0, 255, 255.

(105) Толщина условного знака 1,3 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 255, 255.

(106) Толщина условного знака 1,3 мм, цвет 0, 255, 0.

(107) Толщина условного знака 1,3 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 255, 0.

(108) Толщина условного знака 1,5 мм, цвет 0, 155, 196.

(109) Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 155, 196.

(110) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 0, 155, 196.

(111) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 155, 196.

(112) Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет 0, 155, 196, цвет подложки 255, 255, 0.

(113) Цвет 0, 128, 255.

(114) Цвет 0, 128, 255.

(115) Цвет 0, 128, 255.

(116) Цвет 0, 169, 0.

(117) Цвет 0, 169, 0.

(118) Цвет 204, 138, 255.

(119) Цвет 148, 139, 182.

(120) Цвет 0, 0, 200.

(121) Цвет 59, 42, 152.

(122) Цвет 207, 0, 0.

(123) Цвет 241, 126, 0.

(124) Цвет 0, 169, 0.

(125) Цвет 187, 215, 0.

(126) Цвет 181, 181, 0.

(127) Цвет 174, 219, 241.

(128) Цвет 0, 153, 255.

(129) Цвет 165, 29, 18.

(130) Цвет 221, 42, 27.

(131) Цвет 255, 186, 189.

(132) Цвет 225, 5, 133.

(133) Цвет 250, 224, 19.

(134) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 204, 138, 255.

(135) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 204, 138, 255.

(136) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 204, 138, 255, цвет подложки 255, 255, 0.

(137) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 204,138,255, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(138) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 148, 139, 182.

(139) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 148, 139, 182.

(140) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 148,139,182, цвет подложки 255, 255, 0.

(141) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 148, 139, 182, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(142) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 200.

(143) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 0, 0, 200.

(144) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 0,0,200, цвет подложки 255, 255, 0.

(145) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 0,0,200, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(146) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 59, 42, 152.

(147) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 59, 42, 152.

(148) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 59,42,152, цвет подложки 255, 255, 0.

(149) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 59, 42, 152, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(150) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 207, 0, 0.

(151) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 207, 0, 0.

(152) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 207,0,0, цвет подложки 255, 255, 0.

(153) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 207, 0, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(154) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 241, 126, 0.

(155) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 241, 126, 0.

(156) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 241, 126, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(157) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 241, 126, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(158) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 0, 169, 0.

(159) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 0, 169, 0.

(160) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 0, 169, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(161) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 0, 169, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(162) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 187, 215, 0.

(163) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 187, 215, 0.

(164) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 187, 215, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(165) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 187,215,0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(166)Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 181,181,0.

(167) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 181,181,0.

(168) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 181,181,0, цвет подложки 255, 255, 0.

(169) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 181, 181, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(170) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 174, 219, 241.

(171) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 174, 219, 241.

(172) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 174,219,241, цвет подложки 255, 255, 0.

(173) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 174,219,241, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(174) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 0, 153, 255.

(175) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 0, 153, 255.

(176) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 0,153,255, цвет подложки 255,255, 0.

(177) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 0, 153, 255, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(178) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 165, 29, 18.

(179) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 165, 29, 18.

(180) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 165, 29, 18, цвет подложки 255, 255, 0.

(181) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 165,29,18, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(182) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 221, 42, 27.

(183) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 221, 42, 27.

(184) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 224, 42, 27, цвет подложки 255, 255, 0.

(185) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 221, 42, 27, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(186) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 255, 186, 189.

(187) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 255, 186, 189.

(188) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 255, 186, 189, цвет подложки 255, 255, 0.

(189) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 255, 186, 189, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(190) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 225, 5, 133.

(191) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 225, 5, 133.

(192) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 255, 5, 133, цвет подложки 255, 255, 0.

(193) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 255, 5, 133, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(194) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет 250, 224, 19.

(195) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет 250, 224, 19.

(196) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 250 ,224, 19, цвет подложки 255, 255, 0.

(197) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 250, 224, 19, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(198) Толщина линии 0,7 мм, графические элементы диаметрам 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0,0,0.

(199) Толщина линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(200) Толщина линии 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(201) Толщина линии 0,7 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(202) Толщина линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(203) Толщина линии 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(204) Толщина линии 0,7 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(205) Толщина линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(206) Толщина линии 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(207) Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(208) Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(209) Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(210) Толщина линии 0,7 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 132, 0, 168.

(211) Толщина линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 132, 0, 168.

(212) Толщина линии 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 132, 0, 168, цвет подложки 255, 255, 0.

(213) Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет 132, 0, 168

(214) Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет 132,0,168.

(215) Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 132, 0, 168, цвет подложки 255, 255, 0.

(216) Толщина линии 0,4 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 132, 0, 168.

(217) Толщина линии 0,4мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 132,0,168.

(218) Толщина линии 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 132, 0, 168, цвет подложки 255, 255, 0.

(219) Толщина линии 0,4 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 57, 125, 124.

(220) Толщина линии 0,4мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 57,125,124.

(221) Толщина линии 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 57, 125, 124, цвет подложки 255, 255, 0.

(222) Толщина линии 0,4 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(223) Толщина линии 0,4 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(224) Толщина линии 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(225) Толщина линии 0,4 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 38, 115, 0.

(226) Толщина линии 0,4 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 38,115,0.

(227) Толщина линии 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 м давать через 16,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 38,115,0, цвет подложки 255, 255, 0.

(228) Толщина линии 0,4 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 153, 0, 120.

(229) Толщина линии 0,4 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 153, 0, 120.

(230) Толщина линии 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 153,0,120, цвет подложки 255, 255, 0.

(231) Толщина линии 0,4 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 57, 125, 124.

(232) Толщина линии 0,4 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 57, 125, 124.

(233) Толщина линии 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 57, 125, 124, цвет подложки 255, 255, 0.

(234) Толщина линии 0,4 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(235) Толщина линии 0,4 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(236) Толщина линии 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(237) Толщина линии 0,4 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(238) Толщина линии 0,4 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(239) Толщина линии 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,0 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(240) Толщина условного знака 0,7 мм, цвет 195, 0, 0.

(241) Толщина условного знака 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, цвет 195, 0, 0.

(242) Толщина условного знака 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 195, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(243)Толщина условного знака 0,7 мм, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 195, 0, 0, цвет графических элементов 0, 0, 0.

(244) Толщина условного знака 0,4 мм, цвет 195, 0, 0.

(245) Толщина условного знака 0,4 мм, штрихи 5,0 мм через 1,0 мм, цвет 195, 0, 0.

(246) Толщина условного знака 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 195, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(247) Толщина условного знака 0,4 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 195, 0, 0, цвет графических элементов 0, 0, 0.

(248) Толщина условного знака 0,5 мм, цвет 0, 169, 230.

(249) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, цвет 0, 169, 230.

(250) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 0, 169, 230, цвет подложки 255, 255, 0.

(251) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 0, 169, 230, цвет графических элементов 0, 0, 0.

(252) Толщина условного знака 0,5 мм, цвет 0, 169, 230, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 169, 230.

(253) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 169, 230.

(254) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 0, 169, 230, цвет подложки 255, 255, 0.

(255) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 0, 169, 230, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(256) Толщина условного знака 0,5 мм, цвет 0, 169, 230, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 169, 230.

(257) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет 0, 169, 230 .

(258) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 0, 169, 230, цвет подложки 255, 255, 0.

(259) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0* 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15 мм, цвет 0, 169, 230, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(260) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 255, 0, 0, цвет графических элементов 168, 0, 0.

(261) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 255, 0, 0, цвет графических элементов 168, 0, 0.

(262) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 255, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0, цвет графических элементов 168, 0, 0.

(263) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 255, 0, 0, цвет графических элементов 168, 0, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(264) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 168, 112, 0, цвет графических элементов 115,76,0.

(265) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 168, 112, 0, цвет графических элементов 115, 76, 0.

(266) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 168, 112, 0, цвет подложки 255, 255, 0, цвет графических элементов 115, 76, 0.

(267) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15 мм, цвет 168, 112, 0, цвет графических элементов 115, 76, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(268) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 170,102,205, цвет графических элементов 195,130,255.

(269) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 170,102,205, цвет графических элементов 195,130,255.

(270) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 170,102,205, цвет подложки 255, 255, 0, цвет графических элементов 195,130,255.

(271) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 170,102,205, цвет графических элементов 195,130,255, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(272) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, цвет 102, 205, 171, цвет графических элементов 0, 115, 76.

(273) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, цвет 102, 205, 171, цвет графических элементов 0, 115, 76.

(274) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 102, 205, 171, цвет подложки 255, 255, 0, цвет графических элементов 0, 115, 76.

(275) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 102, 205, 171, цвет графических элементов 0, 115, 76, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(276) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 255, 130, 0, цвет графических элементов 168,75,0.

(277) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 255,130,0, цвет графических элементов 168,75,0.

(278) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 255, 130, 0, цвет подложки 255, 255, 0, цвет графических элементов 168, 75, 0.

(279) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 255, 130, 0, цвет графических элементов 168, 75, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(280) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 122, 142, 245, цвет графических элементов 68, 79, 137.

(281) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 122, 142, 245, цвет графических элементов 68, 79, 137.

(282) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 122, 142, 245, цвет подложки 255, 255, 0, цвет графических элементов 68, 79, 137.

(283) Толшина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 122, 142, 245, цвет графических элементов 68, 79, 137, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0. (284) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, цвет 96,96,96, цвет графических элементов 0, 0, 0.

(285) Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, цвет 96, 96, 96, цвет графических элементов 0, 0, 0.

(286) Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет 96,96,96, цвет подложки 255, 255, 0, цвет графических элементов 0, 0, 0.

(287) Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 96, 96, 96, цвет графических элементов 0, 0, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(288) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм даются через 8,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(289) Толщина условного знака 0,3 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(290) Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм пунктир 1,0 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм располагать посередине штриха 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(291) Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм даются через 8,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 0, 0, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(292) Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм даются через 8,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(293) Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(294) Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм располагать посередине штриха 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(295) Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм даются через 8,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 0, 0, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(296) Толщина условного знака 1,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, вертикальные графические элементы высотой 1,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(297) Толщина условного знака 1,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм, вертикальные графические элементы высотой 1,0 мм через 5,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(298) Толщина условного знака 1,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, вертикальные графические элементы высотой 1,0 мм через 5,0 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(299) Толщина условного знака 1,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, вертикальные графические элементы высотой 1,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде крестов 3,0*3,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет 0, 0, 0, цвет графических элементов для отображения ликвидации 0, 0, 0.

(300) Толщина условного знака 0,8 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,3 мм и высотой 1,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(301) Толщина условного знака 0,8 мм, штрихи 6,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,3 мм и высотой 1,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(302)Толщина условного знака 0,8 мм, штрих 6 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,3 мм и высотой 1,0 мм через 2,0 мм, толщина подложки 1,5 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(303) Толщина условного знака 0,4 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,6 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(304) Толщина условного знака 0,4 мм, штрихи 6,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,6 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(305) Толщина условного знака 0,4 мм, штрих 6,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,6 мм через 2,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(30б) Толщина условного знака 0,15 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,5 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(307) Толщина условного знака 0,15 мм, штрихи 6,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,5 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(308) Толщина условного знака 0,15 мм, штрих 6,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,5 мм через 2,0 мм, толщина подложки 0,5 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(309) Толщина условного знака 1,2 мм, толщина линий 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(310) Толщина условного знака 1,2 мм, толщина линий 0,15 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, интервал между линиями 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(311) Толщина условного знака 1,2 мм, толщина линий 0,15 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм 1,0 мм, интервал между линиями 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм через 2,0 мм, толщина подложки 0,8 мм, цвет 0, 0, 0, цвет подложки 255, 255, 0.

(312) Толщина условного знака 0,15 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(313) Толщина условного знака 0,15 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0.

(314) Толщина условного знака 0,15 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм через 2,0 мм, толщина подложки 0,4 мм, цвет 0,0,0 цвет подложки 255, 255, 0.

(315) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 0,5 мм толщиной 0,15 мм давать через 10,0 мм, цвет 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(316) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи высотой 0,5 мм толщиной 0,15 мм располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(317) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,6 мм давать парами с интервалом 1,5 мм через 15,0 мм, цвет 112, 68, 137, фоновая заливка отсутствует.

(318) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,6 мм давать парами с интервалом 1,5 мм и располагать посередине штриха 8,0 мм, цвет 112,68,137, фоновая заливка отсутствует.

(319) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,6 мм давать тройками с интервалом 1,0 мм через 15,0 мм, цвет 112, 56, 56, фоновая заливка отсутствует.

(320) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,6 мм давать тройками с интервалом 1,0 мм и располагать посередине штриха 8,0 мм, цвет 112, 56, 56, фоновая заливка отсутствует.

(321) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 112, 68, 137, фоновая заливка отсутствует.

(322) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, цвет 112, 68, 137, фоновая заливка отсутствует.

(323) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 112, 56, 56, фоновая заливка отсутствует.

(324) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, цвет 112, 56, 56, фоновая заливка отсутствует.

(325) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,2 мм, вертикальные штрихи высотой 0,4 мм толщиной 0,2 мм давать через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет 168, 0, 132, фоновая заливка отсутствует.

(326) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,2 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, цвет 168, 0, 132, фоновая заливка отсутствует.

(327) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, вертикальные штрихи высотой 0,5 мм толщиной 0,2 мм давать через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет 168, 0, 132, фоновая заливка отсутствует.

(328) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 4,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 0,5 мм толщиной 0,2 мм располагать посередине штриха 4,0 мм в шахматном порядке, цвет 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(329) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 255, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(330) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 255, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(331) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 0, 38, 115, фоновая заливка отсутствует.

(332) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 0, 38, 115, фоновая заливка отсутствует.

(333) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 0, 197, 255, фоновая заливка отсутствует.

(334) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 0, 197, 255, фоновая заливка отсутствует.

(335) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 170, 102, 205, фоновая заливка отсутствует.

(336) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 170, 102, 205, фоновая заливка отсутствует.

(337) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 255,85,0, цвет подложки 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(338) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 255,130,0, цвет подложки 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(339) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 223,115,255, цвет подложки 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(340) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 255,140,255, цвет подложки 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(341) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 158,215,194, цвет подложки 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(342) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм через 3,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет 198,255,234, цвет подложки 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(343)Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 168, 0, 132, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 230,0,169, фоновая заливка отсутствует.

(344) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 168, 0, 132, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 230,0,169, фоновая заливка отсутствует.

(345) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 255, 85, 0, толщина вертикальных линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 255, 170, 0, фоновая заливка отсутствует.

(346) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 255, 85, 0, толщина вертикальных линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 255, 170, 0, фоновая заливка отсутствует.

(347) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 38, 115, 0, толщина горизонтальных линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 152, 230, 0, фоновая заливка отсутствует.

(348) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 38, 115, 0, толщина горизонтальных линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 152,230,0, фоновая заливка отсутствует.

(349) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде вертикальных стрелок 1,0 мм даются через 10,0 мм, цвет 132, 0, 168, фоновая заливка отсутствует.

(350) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм интервал 4,0 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 0,3 мм, графические элементы в виде вертикальных стрелок 1,0 мм даются через 10,0 мм, цвет 132, 0, 168, фоновая заливка отсутствует.

(351) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде вертикальных стрелок 1,0 мм даются через 10,0 мм, цвет 255, 0, 255, фоновая заливка отсутствует.

(352) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линии, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 38, 115, фоновая заливка отсутствует.

(353) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линии, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 75, 150, фоновая заливка отсутствует.

(354) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линии, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 169, 230, фоновая заливка отсутствует.

(355) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линии, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 200, 255, фоновая заливка отсутствует.

(356) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линии, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 77, 168, фоновая заливка отсутствует.

(357) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, графический V-образный элемент, состоящий из двух линии, расположенных под углом 45° к оси линии и имеющих длину 1,0 мм, расходящихся из единого центра, располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет 0, 100, 200, фоновая заливка отсутствует.

(358) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 255, 0, 0, фоновая заливка отсутствует

(359) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 255, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(360) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 0, 38, 115, фоновая заливка отсутствует.

(361) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,4 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0*1,0 мм даются через 15,0 мм, цвет 0, 38, 115, фоновая заливка отсутствует.

(362) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, толщина линий штриховки 0,6 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 169, 230, фоновая заливка отсутствует.

(363) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, толщина линий штриховки 0,6 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 195, 255, фоновая заливка отсутствует.

(364) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, толщина линий штриховки 0,6 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 68, 230, фоновая заливка отсутствует.

(365) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, толщина линий штриховки 0,6 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 95, 255, фоновая заливка отсутствует.

(3б6) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм давать парами с интервалом 1,0 мм и располагать через 10,0 мм, цвет 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(367) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм давать парами с интервалом 1,0 мм и располагать посередине штриха 8,0 мм, цвет 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(368) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 255, 0, 0, толщина линий штриховки 0,8 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0,168,0, фоновая заливка отсутствует.

(369) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 2,0 мм через 1,0 мм, цвет 255, 0, 0 толщина линий штриховки 0,8 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 168, 0, фоновая заливка отсутствует.

(370) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 255, 0, 0, толщина линий штриховки 0,6 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 255, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(371) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 2,0 мм через 1,0 мм, цвет 255, 0, 0, толщина линий штриховки 0,6 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 255, 190, 232, фоновая заливка отсутствует.

(372) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм давать парами с интервалом 1,0 мм и располагать через 10,0 мм, цвет 255, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(373) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 1,0 мм давать парами с интервалом 1,0 мм и располагать посередине штриха 8,0 мм, цвет 255, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(374) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,8 мм, средняя линия 0,15 мм, графические элементы диаметром 0,8 мм давать через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0, цвет графических элементов 112,68,137, фоновая заливка отсутствует.

(375) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,8 мм, средняя линия 0,15 мм, графические элементы диаметром 0,8 мм давать через 2,0 мм, цвет 255, 255, 255, цвет графических элементов 112, 68, 137, фоновая заливка отсутствует.

(376) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 137, 68, 68, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 8,0 мм, цвет штриховки 215, 194, 158, фоновая заливка отсутствует.

(377) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 4,0 мм через 2,0 мм, цвет 137, 68, 68, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 8,0 мм, цвет штриховки 215, 194, 158, фоновая заливка отсутствует.

(378) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 8,0 мм, цвет штриховки 255, 255, 0.

(379) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 4,0 мм через 3,0 мм, цвет 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 8,0 мм, цвет штриховки 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(380) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 1,0 мм толщиной 0,2 мм давать парами с интервалом 1,0 мм через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет 112, 56, 56, фоновая заливка отсутствует.

(381) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 8,0 мм через 2,0 мм, вертикальные штрихи высотой 1,0 мм толщиной 0,2 мм давать парами с интервалом 1,0 мм через 5,0 мм в шахматном порядке посередине штриха 8,0 мм, цвет 112, 56, 56, фоновая заливка отсутствует.

(382) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,5 мм через 1,0 мм, цвет 132,0,168, фоновая заливка отсутствует.

(383) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,3 мм и высотой 0,6 мм через 1,5 мм, цвет 170,102,205, фоновая заливка отсутствует.

(384) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,7 мм, толщина линий 0,2 мм, интервал между линиями 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,3 мм и высотой 0,6 мм через 1,5 мм, цвет 170, 102, 205, фоновая заливка отсутствует.

(385) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,2 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 38, 115, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 38, 115, 0, фоновая заливка отсутствует.

(386) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,2 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 38,115,0, цвет крайних линий 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 38, 115, 0, фоновая заливка отсутствует.

(387) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,7 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 38,115,0, цвет крайних линий 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 38, 115, 0, фоновая заливка отсутствует.

(388) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,7 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 38, 115, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 38,115,0, фоновая заливка отсутствует.

(389) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, цвет 68, 137, 112, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 68,137,112, фоновая заливка отсутствует.

(390) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, цвет 68, 137, 112, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 68, 137, 112, фоновая заливка отсутствует.

(391) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, цвет 170, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 170, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(392) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, цвет 170, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 170, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(393) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, цвет 170, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 170, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(394) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, цвет 170, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 170, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(395) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 38, 115, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°,интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 38, 115, 0, фоновая заливка отсутствует.

(396) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 38, 115, 0, цвет крайних линий 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 38, 115, 0, фоновая заливка отсутствует.

(397) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, крайние линии 0,3 мм, цвет 85, 255, 0, цвет крайних линий 0,115,76, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 68, 137, 112, фоновая заливка отсутствует.

(398) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, крайние линии 0,3 мм, цвет 85,255,0, цвет крайних линий 0, 115, 76, толщина линий штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 68, 137, 112, фоновая заливка отсутствует.

(399) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, цвет 0,84,0, толщина линий штриховки 0,3 мм, угол наклона 25°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 84, 0, фоновая заливка отсутствует.

(400) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, цвет 168, 56, 56, толщина линий штриховки 0,3 мм, угол наклона 25°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 168, 56, 56, фоновая заливка отсутствует.

(401) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, цвет 0, 115, 150, толщина линий штриховки 0,3, угол наклона 25°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 115, 150, фоновая заливка отсутствует.

(402) Линия толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, цвет 0, 0, 255, толщина линий штриховки 0,3, угол наклона 25°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 255, фоновая заливка отсутствует.

(403) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,3 мм, угол наклона 25°, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(404) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, цвет 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,3 мм, угол наклона °, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(405) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, цвет 168, 0, 0, толщина линий штриховки 0,3 мм, угол наклона °, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 168, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(406) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, цвет 0, 115, 150, толщина линий штриховки 0,3 мм, угол наклона °, интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 115, 150, фоновая заливка отсутствует.

(407) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,5 мм, штрихи 4,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,3 мм, угол наклона 25°,интервал между линиями штриховки 3,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(408) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 38, 115, фоновая заливка отсутствует.

(409) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0,38, 115, фоновая заливка отсутствует.

(410) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 168, 0, 132, фоновая заливка отсутствует.

(411) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 168, 0, 132, фоновая заливка отсутствует.

(412) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 168, 0, фоновая заливка отсутствует.

(413) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 168, 0, фоновая заливка отсутствует.

(414) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 255, фоновая заливка отсутствует.

(415) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 255, фоновая заливка отсутствует.

(416) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, графические элементы высотой 0,8 мм давать через 10,0 мм, цвет 255, 0, 0, цвет графических элементов 255, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(417) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, заполнение графическими элементами диаметром 0,3 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 122, 142, 245, фоновая заливка отсутствует.

(418) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, заполнение графическими элементами диаметром 0,3 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(419) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, заполнение графическими элементами диаметром 0,3 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 166, 38, 0, фоновая заливка отсутствует.

(420) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, заполнение графическими элементами диаметром 0,3 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 212, 38, 255, фоновая заливка отсутствует.

(421) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, заполнение графическими элементами диаметром 0,3 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 195, 130, 0, фоновая заливка отсутствует.

(422) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, заполнение графическими элементами диаметром 0,3 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 128, 128, 128, фоновая заливка отсутствует.

(423) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, заполнение графическими элементами диаметром 0,3 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 0, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(424) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 100, 80.

(425) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 100, 80.

(426) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 225, 50.

(427) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 225, 50.

(428) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 170, 0.

(429) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 170, 0.

(430) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 85, 0.

(431) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 85, 0.

(432) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 50, 50.

(433) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 50, 50.

(434) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 194, 0, 123.

(435) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 194, 0, 123.

(436) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет черный, цвет фоновой заливки 255,0,197.

(437) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 0, 197.

(438) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет черный, цвет фоновой заливки 164,39,168.

(439) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 164, 39, 168.

(440) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет черный, цвет фоновой заливки 202, 122, 245.

(441) |Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 202, 122, 245.

(442) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет черный, цвет фоновой заливки 112, 0, 0.

(443) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 112, 0, 0.

(444) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 137, 100, 100.

(445) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 137, 100, 100.

(446) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 137,90,68.

(447) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 137, 90, 68.

(448) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм. цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 189, 150, 132.

(449) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 189, 150, 132.

(450) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 156, 156, 156.

(451) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 156, 156, 156.

(452) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 99, 99, 130.

(453) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 99, 99, 130.

(454) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 0, 106, 145.

(455) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 0, 106, 145.

(456) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 255, 182.

(457) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 255, 182.

(458) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 208, 224, 176.

(459) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 208, 224, 176.

(460) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 170, 255, 0.

(461) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 170, 255, 0.

(462) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 192, 192, 0.

(463) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 192, 192, 0

(464) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 205, 170, 102

(465)Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 205, 170, 102

(466) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 84, 149, 141

(467) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 84, 149, 141

(468) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 0, 255, 197

(469) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 0, 255, 197

(470) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 245, 122, 122

(471) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 245, 122, 122

(472) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 28, 143, 190

(473) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 28, 143, 190

(474) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 0,176,88

(475) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 0, 176, 88

(476) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 28, 143, 105

(477) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 28, 143, 105

(478) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 244, 182, 182

(479) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 244, 182, 182

(480) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 171, 205, 102

(481) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 171, 205, 102

(482) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм даются через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 48, 80, 0

(483) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде крестов 2,0*2,0 мм даются через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 48, 80, 0

(484) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 226, 194, 244.

(485) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 226, 194, 244.

(486) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 105, 179, 102.

(487) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 226, 194, 244.

(488) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 208, 208, 255.

(489) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 208, 208, 255.

(490) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 155, 196, цвет фоновой заливки 208, 248, 253.

(491) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 155, 196, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 208, 248, 253.

(492) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 140, 237, 186.

(493) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 140, 237, 186.

(494) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 212, 127.

(495) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 212, 127.

(496) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 255, 185.

(497) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 255, 185.

(498) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 192, 192, 192.

(499) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 192, 192, 192.

(500) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, фоновой заливки 250, 188, 188.

(501) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 250, 188, 188.

(502) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 196,230,178.

(503) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 196, 230, 178.

(504) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 185, 239, 255.

(505) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 185, 239, 255.

(506) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 192, 243.

(507) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 0, 0, цвет фоновой заливки 255, 192, 243.

(508) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,2 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 230, 0, 169, цвет крайних линий 194, 158, 215, толщина линий штриховки 0,15, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 194, 158, 215, фоновая заливка отсутствует.

(509) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,2 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 230,0,169, цвет крайних линий 194, 158, 215, толщина линий штриховки 0,15, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 194, 158, 215, фоновая заливка отсутствует.

(510) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,2 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, толщина подложки 1,6 мм, цвет 230, 0, 169, цвет крайних линий 194, 158, 215, цвет подложки 255, 255, 0, толщина линий штриховки 0,15, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 194, 158, 215, фоновая заливка отсутствует.

(511) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,6 мм, цвет 64, 101, 235, заполнение графическими элементами диаметром 0,1 мм с интервалом 0,5 мм, цвет графических элементов 64, 101, 235.

(512) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 255, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 0, 255.

(513) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 255, графические элементы в виде кружков 2,0*2,0 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 0, 255.

(514) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 180, 0, 180, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 180, 0, 180.

(515) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 180, 0, 180, графические элементы в виде кружков 2,0*2,0 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 180, 0, 180.

(516) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 0, 0.

(517) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде кружков 2,0*2,0 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(518) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 255, 0, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(519) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 255, 0, графические элементы в виде кружков 2,0*2,0 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(520) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 255, 255, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(521) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 255, 255, графические элементы в виде кружков 2,0*2,0 мм даются через 4,0 мм в шахматном порядке, цвет графических элементов 0, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(522) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 255, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм, цвет графических элементов 0, 0, 255, фоновая заливка отсутствует.

(523) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 180, 0, 180, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм, цвет графических элементов 180, 0, 180, фоновая заливка отсутствует.

(524) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 0, 0, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм, цвет графических элементов 0, 0, 0, фоновая заливка отсутствует.

(525) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 255, 255, 0, графические элементы в виде квадратов 1,5*1,5 мм даются через 4,0 мм, цвет графических элементов 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(526) Толщина условного знака границы площадного объекта 2,0 мм, цвет 28, 143, 105, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(527) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 28, 143, 105, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(528) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 28, 143, 105, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(529) Толщина условного знака границы площадного объекта 2,0 мм, цвет 0,176,88, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(530) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 0, 176, 88, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(531) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 0, 176, 88, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(532) Толщина условного знака границы площадного объекта 2,0 мм, цвет 0,255,197, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(533) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 0, 255, 197, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(534) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 0, 255, 197, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(535) Толщина условного знака границы площадного объекта 2,0 мм, цвет 0, 195, 131, толщина крайних линий 0, 5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(536) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 0, 195, 131, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(537) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 0, 195, 131, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(538) Толщина условного знака границы площадного объекта 2,0 мм, цвет 171,205,102, толщина крайних линий 0, 5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(539) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 171, 205, 102, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(540) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 171, 205, 102, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(541) Толщина условного знака границы площадного объекта 2,0 мм, цвет 140, 237, 186, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(542) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 140, 237, 186, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 255, фоновая заливка отсутствует.

(543) Толщина условного знака границы площадного объекта 1,0 мм, штрихи 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 140, 237, 186, толщина крайних линий 0,5 мм, цвет 255, 255, 0, фоновая заливка отсутствует.

(544) Толщина условного знака границы площадного объекта 3,0 мм, цвет 141, 173, 138, толщина крайних линий 1,0 мм, цвет крайних линий 255, 255, 255, угол наклона линий штриховки -45°, толщина линий штриховки 6,0 мм, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 141, 173, 138, фоновая заливка отсутствует.

(545) Толщина условного знака границы площадного объекта 3,0 мм, штрих 3,0 мм интервал 2,0 мм, цвет 141, 173, 138, толщина крайних линий 1,0 мм, цвет крайних линий 255, 255, 255, угол наклона линий штриховки -45°, толщина линий штриховки 6,0 мм, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 141, 173, 138, фоновая заливка отсутствует.

(546) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, цвет фоновой заливки 181, 223, 178.

(547) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, толщина линий штриховки 8,0 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 181, 233, 178, цвет фоновой заливки 201, 253, 198.

(548) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, цвет фоновой заливки 201, 253, 198.

(549) Условный знак границы площадного объекта отсутствует, цвет фоновой заливки 161, 193, 158.

(550) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 0, 155, 196, цвет фоновой заливки 208, 248, 253

(551) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, цвет 0, 155, 196, цвет фоновой заливки 208, 248, 253

(552) Толщина условного знака 0,3 мм, цвет 0, 155, 196.

(553) Толщина условного знака 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, цвет 0, 155, 196.

(554) Толщина условного знака границы площадного 0,15 мм, цвет 0, 155, 196, толщина линий горизонтальной штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0, 155, 196.

(555) Цвет 0, 155, 196.

(556) Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0, 155, 196, заполнение графическими элементами диаметром 0,15 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 0, 155, 196.

(557) Справочник приводится в соответствии с "ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований", утвержденным приказом Росстандарта от 14 июня 2013 г. N 159-ст.